Текстова част

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

(Техническо задание)

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”

МАКСИМАЛЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Максималният срок за изпълнение, определен от Възложителя – Община Дряново, за настоящата обществена поръчка е 14 месеца.

За изпълнението на обществена поръчка, предмет на настоящата процедура, от Изпълнителя се очаква да извърши строително-монтажни работи, включващи: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”, в частност по обекти:

ДЕЙНОСТ 1 : Изграждане на стадион в с. Царева ливада, община Дряново - Обект 1

Имотът се намира в западната част на с. Царева ливада и граничи с река Дряновска.

В проекта се предвижда да бъдат изградени:

- Футболно поле с изкуствена тревна настилка;

- Трибуни за зрители;

- Обслужваща сграда със зала, служебни помещения, съблекални и санитарно-битови помещения за състезатели и съдии;

- Резервоар за вода;

- Паркинги за посетители и служебен паркинг;

- Сервизна сграда – склад;

- Масивна ограда

Под дейност 1.1.  Подготовка на строителната площадка-изпълнение на дейностите предвидени в ПБЗ

Под дейност 1.2. Строителство на сгради и съоръжения

а/ Трибуни за зрители - Трибуните са разделени на три функционални модула – А, В и Централен. Те разполагат със следните помещения и седящи места за зрители:

- Модул А - за гости. Разположен е на запад от централната трибуна и съдържа:

- обикновени места – 339 бр.

- места за хора с увреждания  – 3 бр..

- места за придружители – 3 бр.

- Входна площадка с рампа за хора с увреждания

- Сервизна сграда със санитарни помещения.

- Модул В - за „домакини”. Разположен е на изток от централната трибуна и съдържа:

- обикновени места – 339 бр..

- места за хора с увреждания  – 3 бр.

- места за придружители – 3 бр.

- Входна площадка с рампа за хора с увреждания

- Сервизна сграда със санитарни помещения.

За двата противникови посетителски потока (домакински и гостуващ) са осигурени самостоятелни входове в двата края на трибуните. В двете странични трибуни (А и B) са предвидени места за хора с увреждания на двигателния апарат, като са осигурени рампи за достъп с надлъжен наклон 5%. Към всеки от входовете са предвидени сервизни сгради, съдържащи пропуск и тоалетни за посетителите.

Зрителските места са разположени на отделни редове с денивелация между тях, осигуряваща  максимално добра видимост.  Редовете са изпълнени от сглобяеми стоманобетонни елементи, като всеки ред е разположен на самостоятелен стоманобетонен панел. Използват се три типа панели (съгласно приложената номенклатура на елементите в част конструктивна на работния проект). Трибуните са оградени и отделени помежду си, към игралното поле и зад зрителските места с парапети и мрежи с височина 150 см. В единия край на страничните трибуни, в близост до входа са разположени служебно помещение и санитарни помещения. Санитарните помещения са разделени за мъже и жени. Предвидено е и самостоятелно санитарно помещение за хора с увреждания.

- Модул Централен – съдържа:

- обикновени ложи – 81 места

- вип ложи - 50 места

- кабина за журналисти и командно-наблюдателен пункт (общо 17 места)

- Под кабините са разположени санитарни възли за мъже, жени и помещение с аусгуст за хигиенист.

- Два симетрично разположени входа.

Зрителските места на централната трибуна са разположени на отделни редове, както при страничните трибуни. Последните два реда са отделени като зона за ВИП посетители. В централната трибуна са разположени на две нива служебни и санитарни помещения. На първо ниво са санитарните помещения за посетители, а на второ ниво са помещения за журналисти, помещение за озвучителна уредба и служебни лица.

Материали

Преградните и фасадните стени на помещенията се изпълняват със строителна система – носещ щендер топлоизолация от минерална вата чзи обшивки с гипсокартон за вътрешните повърхности и циментокартон за външните повърхности. Фасадните повърхности са с обшивка (с текстура орех), която се изпълнява по спецификация и детайли на производителя. Вътрешните повърхности на стените и таваните в служебните помещения се изпълняват с латексова боя върху шпаклована и грундирана повърхност. В санитарните възли стените са изпълнени с фаянсова облицовка.

Подовата настилка в помещенията е гранитогрес върху армирана циментова замазка. Настилката на рампите, стълбищата и трибуните се изпълняват с импрегниран видим бетон.

Покривите на помещенията към страничните трибуни са  дървени с покритие от праховобоядисана ламарина. Козирката над централната трибуна е метална с покритие от поликарбонат.

Конструкция

Трибуните са изпълнени със смесена конструкция – монолитен фундамент, рампи и стълбища от стоманобетон, метална носеща конструкция,  стоманобетонови панели. Видимите повърхности на металната конструкция се обработват с огнеустойчива боя.

б/ Обслужваща сграда със зала, служебни помещения, съблекални и санитарно-битови помещения за състезатели и съдии - Обслужващата сграда е свободностояща, едноетажна, със скатни покриви с еднакъв наклон – 25%. В план е ортогонална и симетрична - с ос на симетрия в напречна посока от паркинга към игрището. Включва съблекални, обслужващи помещения за спортисти, съдии, органи на реда и медии, медицинска служба и покрити площадки – входни и за почивка. Те са оформени като отделни обеми с проходи помежду им. Покривът е общ - разчленен на отделни скатове. Те са наклонени в подходяща посока, за да подчертаят подходите към сградата и осигурят нужното осветяване и циркулация на въздух в помещенията и свободните пространства, като се образуват множество козирки и стрехи. В централната част на сградата е обособена зона за обществен достъп – фоайе. То заедно с 2бр. входни преддверия свързват отделните обеми чрез остъклени прегради, като позволяват визуалния контакт помежду им. На билото на покрива над тази зона е оформена капандура за пряко естествено осветление и създаване на подходящ микроклимат във вътрешната част на сградата. Сградата разполага със следните основни помещения:

- Съблекални за отборите 2бр.

- Събклекалня за съдии

- Стая за делегат/домакин

- Фоайе – обществена зона

- Станция за допинг контрол

- Медицински кабинет

Те са отделени с проходи, като се оформят самостоятелни входове 3бр. откъм паркинга и изходи 3бр. към игралното поле – поотделно за всеки отбор и съдийския екип. По този начин им се предлага директен, изолиран и защитен достъп от съблекалните до игрището и позволява безопасно да пристигнат и напуснат стадиона.

Конструкция и материали

Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна, безгредова с вертикални носещи елементи колони. Подовата конструкция е стоманобетонна настилка. Покривите са стоманобетонни плочи с наклон по скатовете.

Външните стени са зидария с керамични тухли с дебелина 25 см и топлоизолация от екструдиран полистирен XPS. Вътрешните стени са сглобяеми на сух монтаж от плoскости гипсокартон с топлоизолация – система тип „Кнауф“ за преградни стени с дебелина 12,5 см, като за санитарните помещения се използва влагоустойчива система.

Настилките по подовете са предимно гранитогрес, а в санитарните помещения са теракота.

Стените отвън са покрити с цветна фасадна  влагоустойчива мазилка. Отвътре в помещенията основно са боядисани с бял и цветен латекс, като в санитарните помещения са облицовани с фаянс.

Таваните са окачени – предимно от плоскости гипсокартон – система тип „Кнауф“, като за санитарните помещения се използва влагоустойчива система. Във фоайето и преддверията се монтират на профили директно анкерирани за покривните плочи – без свободно пространство за окачване. Боядисани са с бял латекс.

Таваните на козирките и стрехите са видим бетон импрегниран за защита от влага и атмосферни влияния. Импрегнаторът е в бял цвят.

Свободностоящите колони са също видим бетон, който е импрегниран, но импрегнаторът е безцветен.

Покривите са топлоизолирани отвън с екструдиран полистирен XPS, защитен от армирана циментова замазка, с хидроизолация от еластомерно покритие от мазан тип. Отводняването е външно чрез водосточни тръби в уличната дъждовна канализация. По края на стрехите и козирките са предвидени водооткапващи поли от прахово боядисан бял алуминиев профил. Той е анкериран за стоманобетонните плочи и обрамчва всички чела на покрива.

в/ Сервизна сграда- склад – Представлява едноетажна постройка със застроена площ от 99,02 кв.м. Сградата има чисто обслужващ характер (склад за инвентарна техника и консумативи), което обуславя нейната опростена архитектура. Конструкцията е скелетна стоманобетонна с ограждащи стени от тухли 25см. Има две напълно самостоятелни помещения с отделни входове.

Функционално решение:

Сградата има две самостоятелни помещения с големи двукрилни врати. Предвидена е за съхранение на инвентар, инструменти и подвижна техника (мотокар или валяк) за поддръжка на игрището.

Конструктивно решение: носеща конструкция – монолитен стоманобетонен скелет – колони и подпокривна плоча. Стени – обикновени керамични тухли 25см. Покрив – четирискатен, стояща дървена конструкция по конструктивен проект.

Материали: Покрив - четирискатен с дървена конструкция. Покритието е от обикновени керамични керемиди. Фасади – бяла пръскана мазилка. Интериор: стени – варо-цим. Мазилка, покрита с латекс; под – шлайфан бетон; таван – латекс.

г/ Резервоар за вода

д/ Буферен резервоар за пречиствателна станция

е/ Платформа за пречиствателна станция

ж/ Масивна ограда - Около игралното поле се предвижда изграждането на постоянна ограда с височина 4 м. Оградата е метална (метални стойки и пана изпълнени с метална рамка и мрежа) със стоманобетонов фундамент.

Под-дейност1.3. Изграждане на площадкови и сградни мрежи

а/ Дренажна система

б/ Битово-дъждовна и вътрешни канализации, водопроводи и напоителни системи

в/ Ел. част и пожароизвестяване

г/ Отопление, вентилация и климатизация

Под дейност1.4. Довършителни работи и игрално поле

а/ СМР по направата на игралното футболно поле, полагане изкуствена тревна настилка на терена, оборудване

Под дейност 1.5. Озеленяване и благоустройство, пътни р-ти и ВП

а / Алеи

б/ Паркинги

в/ Зелени площи

*** Обектът на строителна интервенция по настоящата дейност е ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

ДЕЙНОСТ 2 : Ремонт на стадион „Локомотив” УПИ – II,  кв. 113 в гр. Дряново, община Дряново,   обл. Габрово - Обект 2

Имота се намира в централната част на населеното място, в близост до реката. Поради особеностите на терена достъпа към него е, чрез пешеходен мост през река и от обслужваща улица – само за специализирани и слежебни автомобили.

В проекта се предвижда да бъдат изградени:

- Футболно поле с естествени тревни чимове;

- Игрища за минифутбол, волейбол и баскетбол с изкуствени настилки;

Под дейност 2.1.  Подготовка на строителната площадка-изпълнение на дейностите предвидени в ПБЗ

Под дейност 2.2. Строителство на сгради и съоръжения

а/ СМР на съблекални - Проектът предвижда мазачески работи - закърпване на обрушени мазилки, замазки и настилки; облицовъчни работи (подмяна на фаянсови облицовки, цокълни каменни облицовки), направа на окачени тавани, доставка на санитарно оборудване, бояджийски работи, тенекиджийски работи, изолационни работи (доставка и полагане топлоизолация под циментови замазки и над окачени тавани) подмяна на осветителни тела и доставка на обзавеждане. Проектът не засяга конструктивната цялост на сградите и не променя функционалната планировка.

б/ СМР на административна сграда с възстановителен център - Проектът предвижда мазачески работи - закърпване на обрушени мазилки, замазки и настилки; облицовъчни работи (подмяна на фаянсови облицовки, цокълни облицовки), направа на окачени тавани, доставка на санитарно оборудване, бояджийски работи, тенекиджийски работи, изолационни работи (доставка и полагане топлоизолация под циментови замазки и над окачени тавани) подмяна на осветителни тела и доставка на обзавеждане. Пълна подмяна на съществуващите врати и прозорци с алуминиеви дограми със стъклопакет. Проектът не засяга конструктивната цялост на сградата и не променя функционалната планировка.

Под дейност 2.3 Изграждане на площадкови и сградни мрежи

а/ Ел. Мрежи

б/ Напоителни системи

Под дейност 2.4 СМР и довършителни работи по стадиона и площадките

а/ СМР по игралното футболно поле, полагане на естествени тревни чимове, оборудване

б/ СМР по игрища за минифутбол,баскетбол и волейбол, полагане на изкуствени настилки, оборудване

*** Обектът на строителна интервенция по настоящата дейност е ІІІ-та (трета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в” от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

В резултат на изпълнените дейности ще се допринесе за подобряване на условията за практикуване на масови и индивидуални спортове, както и за провеждане на организирани спортни мероприятия. По този начин допълнително ще се насърчи спортната дейност сред младите хора и ще се създадат условия за повишаване на качеството на живот.

Всички предвидени дейности трябва да бъдат извършени в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата са включени изисквания към устройството на откритите и закритите площадки за игра, настилките на площадките, които са много важни в зоната около и под съоръженията за игра и където се полагат ударопоглъщащи настилки. Съгласно наредбата съоръженията за игра и ударопоглъщащите настилки трябва да отговарят на ЕN 1176 и EN 1177.

Настилките за стадионите и многофункционалните игрища трябва да отговарят на следните стандарти:

1. Шок пад подложки за изкуствени тревни спортни площадки -   EN 1177, EN 12616, EN-ISO11058, EN-ISO 12958, EN 12667, 12225, EN 12224, EN-ISO 13438, EN 14 030, EN 13744 и EN 13 817

2. Винилови настилки за мултиспорт - EN 429 EN, 13501-1 , EN 13036 EN, 14808 EN 12235, EN ISO 2813, EN1569, EN ISO 5470-1, EN 1516 EN 717-1 ,EN 434 EN 1517 ,NF EN ISO 846 EN 14904

3. Полиетиленови геомембрани- DIN EN ISO 9863-1 DIN EN ISO , 1183-1/A DEN EN   ISO 527-3, DIN EN ISO 12236, ASTM D 1603, ASTM D 5596, DIN 53377(12O  ͦC 1/ч. ,DIN EN ISO 1133 ASTM D 5617

4.  Настилки полиуретанони-средно бързи- EN 12235,DIN 18032-2 ,ASTM D-395-В EN 1517-1999 ,EN 1516 ,EN 1569:1999, DIN 51960 DIN, 53505, EN ISO 868 EN ISO 5470-1,ASTM C-501, EN-ISO 2813, EN 13046-4,  DIN 54004, EN 13745, EN 14836 EN 14836 ,DIN V 18035

5. Изкуствени тревни настилки за игрища-EN 15330, EN 12229, NF EN 12235, NF EN 13036-4, NF EN 14808, EN 20105

Спазването на нормативните изисквания ще гарантира безопасността на съоръженията и ще осигури възможност голяма част от заниманията да са достъпни и за хора с увреждания.

ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ

част: Архитектурно-строителна и конструктивна

I.        Земни работи

1. Общи изисквания по изпълнението. Откосите на изкопите се определят в зависимост от физическите свойства на почвата и съществуващите хидрогеоложки условия. Начинът на укрепването на вертикалните стени на строителните ями се избира в зависимост от вида на почвата и водното й съдържание, от наличието на почвена вода, нейното ниво и дебита на притока, дълбочината и ширината на строителната яма, както и от приетия начин на изпълнение на изкопните работи.

Откосите на насипите се изпълняват в зависимост от височината на насипа и изискванията към него, както и от вида на почвата. Уплътняването на насипите е желателно да се извършва в такъв годишен период, когато естественото водно съдържание на почвата се доближава най-много до оптималното.

2. Контрол по изпълнението.

Съблюдаването на изискванията, посочени в проекта при изграждането на насипи се контролират от специализирани лицензирани лаборатории. Контролът включва:

- Определяне плътността на почвата чрез изпитване на проби и съответствието й с предвидената в работния проект

- Проверка на качеството на подготовката на основата на насипа

- Проверка на състава на почвата и съответствието му с предвидения в проекта

- Установяване наличието на растителна почва, торф, корени и силно минерализирани преовлажнени почви в уплътнения пласт

- Проверка на дебелината на уплътнения пласт

- Съответствие на дебелината на отделния пласт към приетия начин на уплътняване

- Подготовка на повърхността на вече уплътнения пласт преди полагането на следващия

3.	Строителство върху пропадъчни (льосови) почви

При строителството на сгради и съоръжения върху почви, които при намокряне в натоварено състояние или само под действието на собственото си тегло пропадат (слягат) допълнително, трябва да се спазват строго изискванията на съответните технически инструкции и указания.

Пропадъчността (слягането) на почвените пластове се определя на място или чрез лабораторни изследвания. През време на строителството се извършват систематически наблюдения върху слягането и се вписват в съответен дневник.

4.	Действащи стандарти:

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.

БДС  646-81   - Почви  строителни. Метод  за лабораторно  определяне  на специфичната плътност.

БДС  647-83  - Почви  строителни. Метод за лабораторно  определяне  на обемната плътност.

БДС 8992-84 - Почви  строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.

БДС 14783-79   -   Почви   строителни.   Метод   за   лабораторно   определяне

БДС 8004-84  –  Почви строителни.  Определяне на обща деформация.

II.         Зидарски работи

1.    Строителни материали за зидарии

Строителните материали за зидарии трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти и отраслови нормали. Не се допуска изпълнението на зидариите с нестандартни материали.

БДС 25-78 - Тухли глинени обикновени.

БДС 626-78 - Тухли глинени кухи.

БДС 1697-77 - Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения.

БДС 9338-83 - Блокове керамични кухи за зидария.

БДС 11601-85 - Блокове стъклени кухи.

2.   Строителни разтвори за зидарии

За разтвори за зидарии с определена марка и консистенция се извършва предварително проектиране на сместа. Количеството на ползваните добавки като пластификатори, ускорители или забавители на втвърдяването се установява чрез лабораторни проби.

БДС 26-79 - Вар строителна.

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.

БДС 16720-87 - Добавки активни, минерални от естествен произход за цимент.

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

БДС 166-72	Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС ЕN 459-3:2003 - Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието.

Свързващи вещества, пълнители или добавки, за които липсват стандарти и отраслови нормали, могат да се ползват при направата на разтвори за зидарии само след изпитване на разтворите в специализирани лицензирани лаборатории.

3.   Изпълнение на зидариите

Изчислителното съпротивление на зидариите на натиск, марката и мразоустойчивостта на зидарийните тела, както и марката на разтворите се дават в работния проект. При зимни условия зидарските работи се изпълняват като се вземат специални мерки:

- Изкуствено загряване на материалите за зидария с пара, топъл въздух, електроенергия и др.

- Отопляване на работното място

- Употреба на бързовтвърдяващи разтвори

- Използване на добавки и ускорители към разтворите

- При  зидария   на жилищни  и   културно-битови  сгради   не  се  допускат  хлорирани разтвори

4.   Приемане на зидарски работи

При приемането на завършени зидарии се извършва проверка на:

- Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата, изпълнението  на  всички  видове  превръзки, дебелината  и  запълването  на фугите, вертикалното   и    хоризонталното   положение   на   зиданите   повърхнини   и   ъгли, отклонението от равнината на зиданите елементи и други според предписанието на работния проект, сертификати и протоколи от лабораторното изпитване на вложените материали.

- Разположението и правилното изпълнение на температурните фуги.

- Протоколите за приемане на работите по антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

ІІІ.    Бетонни работи

1. Добавъчни материали

Добавъчните материали за бетонни  и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни документи:

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.

БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72  Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84	   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

2.  Свързващи вещества

За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните  хидравлични  свързващи вещества:

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:

БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75  Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77  Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

3.  Изпълнение на бетонни работи

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- Почиства се кофражът и армировката.

- Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.

- Почиства се скалната основа.

- Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон.

- Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.

- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.

- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

- Бетонът да отлежава във влажна среда.

- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.

Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.

4.   Контрол при изпълнението

Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:

>	Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение.

>	Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.

>	Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване.

- Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.

- Грижите за бетона след неговото полагане.

- Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.

5.   Приемане

При приемането на съоръжението се представят:

- Работните   проекти   с   нанесени   на   тях   всички   изменения    и   документите   за съгласуването им.

- Дневникът за извършване на бетонните работи.

- Всички данни от изпитването на контролните образци от бетона.

- Актовете за приемането на основите, фундаментите, кофражите и армировките.

- Актовете за  междинно  приемане  на отделните  части  от съоръжението,  които  са засипани или скрити (замазани).

- Всички актове за  изпълнение  и  приемане на други  работи  съобразно специални технически или проектни условия.

При   приемането   на   завършените   монолитни   бетонни   или   стоманобетонни конструкции или при междинното приемане на части от тях се установява:

- Качеството    на    бетона    по    отношение    на    якостта,    а    при    необходимост    на мразоустойчивост, водоплътност и други показатели.

- Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на армировката.

- Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите отвори, канали и други съобразно с проекта.

- Точността на бетонираните свързващи части.

- Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави.

- Разположението на съоръжението в план и по височина.

ІV.    Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС  427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС  17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС  384-76  - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

V.    Армировъчни работи

1.  Материали

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг са разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Спазват се следните стандарти :

БДС  4758-84  - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5267-74  - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5085-77  - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

- за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

- За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

2.  Приемане на армировката

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат прикрепени :

- Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги лабораторни анализи.

- Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.

- Протоколите от изпитване на заварените съединения, изпълнени при монтажа.

- Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, издадено от специализирана комисия.

- Списък на документите за разрешаване на измененията, направени в работните проекти.

- Протоколите за приемане на антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

VІ.     Стоманени конструкции

1.	Материали

Техническите изисквания, на които трябва да отговарят различните марки стомана са дадени в стандартите:

БДС 2592-71 - Стомана въглеродна конструкционна, обикновено качество

БДС 4880-89 - Стомана нисколегирана конструкционна

2.	Изработване на стоманените конструкции

Рязането на стоманата трябва да се извършва посредством ножици, дискови циркуляри, ножовки, а също и с помощта на газо-окислителни автомати и полуавтомати. При липса на условия за механизирано рязане се допуска ръчно кислородно рязане. Електродъгово рязане не се разрешава.

Отверстията за нитове и болтове се правят посредством щанцоване или просвредляване на проектния диаметър или по-малък от него като впоследствие се райбероват. Стените  на отверстията  трябва  да  бъдат  перпендикулярни   към плоскостта па частите, които ще се свързват. Стандартите, които трябва да се спазват са :

БДС 4563-84  Прокат листов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изискания

БДС 5951-75 Стомана горещовалцувана I-профил. Размери

БДС 6438-76 Профили стоманени студеноогънати. Технически изисквания

БДС 6895-82 Прокат сортов от въглеродна стомана обикновено качество. Технически изисквания

БДС 10871-73  Профили стоманени затворени електрозаварени

БДС ENV 1090-1:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 1: Общи правила и правила за сгради

БДС ENV 1090-2:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 2: Допълнителни правила за студеноформувани тънкостенни и равнинни елементи

БДС ENV 1090-3:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 3: Допълнителни правила за високоякостни стомани

БДС ENV 1090-4:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 4: Допълнителни правила за решетъчни конструкции от затворени профили

БДС ENV 1090-5:2002Изпълнение на стоманени конструкции. Част 5: Допълнителни правила за мостове

Сглобяването на детайлите трябва да става при условия, осигуряващи високо качество па извършваните работи. Детайлите трябва да бъдат старателно почистени от стружки, ръжда, масла, лед и други замърсявания. Заваряването на стоманените конструкции трябва да се извършва по предварително разработена технология, определяща последователността на сглобяването и заваръчните работи, начините за заваряване, последователността за полагане на отделните шевове във възлите, необходимия за тях режим, марката на електродите или заваръчния тел и изискванията към другите материали, прилагани при заваряването.

Избраната технология трябва да осигурява високо качество на заварките при минимални вътрешни напрежения и деформации на конструкциите. Спазването на предписаната технология трябва систематически да се контролира.

Заварчиците трябва да са положили успешно изпит и да притежават документи, установяващи тяхната квалификация и характера на работите, които имат право да изпълняват.

Стандартите, които трябва да се съблюдават при заваряването са:

БДС 5085-77 - Заваряване.   Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомани и наваряване

БДС 5084-86 - Заваряване. Тел стоманен за заваряване

БДС 5472-76 - флюс топен манганов високосилициев

БДС EN 439:2000 	Заваръчни материали. Защитни газове за електродъгово заваряване и рязане

БДС EN 440:2000 Заваръчни материали. Електродни телове и метали за наваряване за електродъгово заваряване в защитна газова среда на нелегирани и дребнозърнести стомани

БДС EN 449:2000 Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация

БДС EN 756:2000 Заваръчни материали. Електродни телове и комбинация от телове и флюси за подфлюсово заваряване на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация

БДС EN 757:2000 Заваръчни материали. Обмазани електроди за ръчно електродъгово заваряване на високоякостни стомани. Класификация

БДС EN 758:2000 Заваръчни материали. Тръбни електроди с флюсов пълнеж за електродъгово заваряване със и без газова защита на нелегирани и дребнозърнести стомани. Класификация

Контролът върху качеството на заварените шевове се извършва посредством:

- Систематическа  проверка за  спазването  на установената технология  или  общите
технологически изисквания

- Външен оглед и измерване на всички заварени шевове

- Проверка посредством ултразвук или просветляване на всеки 50 м заварени шевове

- Заварените съединения, за които в проекта се изисква повишен контрол се предвиждат в отделна сметка и се проверяват чрез ултразвук като съмнителните места след това допълнително се проверяват посредством рентгенографиране или гамаграфиране.

Нитоването на стоманените конструкции трябва да се извършва с помощта на нитовъчни   машини   или   пневматични    нитовъчни   пистолети.         Марка   на нисковъглеродната стомана за нитоване по БДС 530-80.

Качеството   и   размерите   на   поставените   нитове   се   проверява   посредством причукване с контролно чукче и измерване.

Всички стоманени конструкции трябва да бъдат грундирани на мястото, където се изработват, като се спазват изискванията за бояджийските работи.

3. Монтаж на стоманените конструкции

Към изпълнение на монтажните работи се пристъпва след завършване и приемане на работите от нулевия цикъл, включващ фундаментите и други опори под стоманените конструкции. Монтажът на стоманените конструкции трябва да се извършва по начини и в последователност, осигуряващи:

- Устойчивост и неизменяемост на монтираната част от сградата или съоръжението за всички етапи на монтажа.

- Безопасно изпълнение на монтажните и други строителни работи, извършвани по съвместен график

- Монтажът на всеки участък трябва да започва от пространствено устойчива част на сградата или съоръжението

Натоварването на монтираната стоманена конструкция се позволява само след изпълнението на всички монтажни работи съгласно проекта и приемането им с акт.

Актът за приемане на монтираните стоманени конструкции трябва да бъде комплектован със следните документи:

- Работни проекти и детайлни чертежи, ако такива са правени, в които трябва да бъдат нанесени всички изменения, наложили се при изпълнението на монтажните работи

- Документи за съгласуването на наложилите се изменения с проектанта

- Заводски сертификати за монтираните конструкции

- Актове за приемане на скритите работи и актове за приемане на монтажните възли

- Документи  (сертификати), доказващи  качеството  на материалите, употребени  при монтажа

- Скици с резултатите от геодезическите измервания на трасировъчните оси на сградата и пространственото положение на монтираните конструкции

- Дневник за изпълнение на монтажните работи

- Протокол за изпитване на стоманените конструкции

- Опис на удостоверенията (дипломите) за квалификацията на заварчиците, участвали в изпълнението на монтажните работи, съдържащ присвоените им цифрови или буквени знаци.

VІІ.      Дървени носещи конструкции

1.   Видове дървен строителен материал

Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти:

БДС 427-90 - Материали  фасонирани  от иглолистни дървени  видове. Греди, бичмета, летви

БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървени видове. Греди, бичмета, летви

БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървени видове

БДС 17097-85 - Дъски от иглолистни дървени видове

БДС 384-76 – Шперплат

БДС 1012-72 Мертеци

БДС 1568-73 Греди обли от широколистни дървесни видове

2.   Изработване на дървени конструкции

Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в:

БДС 1971-74 - Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с креозотно масло.

На  антисептиране  следва  да  се   прилагат  само   окончателно   изработени   и подготвени за монтиране дървени елементи.    Особено внимателно трябва да се провежда антисептирането на зарезки, снаждания, възлови и други съединения на дървени носещи конструкции.

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства.

Във всички случаи при работа с антисептични и противозапалителни химически материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда.

Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства трябва да бъдат точно указани в работните чертежи.

3.  Монтаж на дървени носещи конструкции.

Устойчивостта на окончателно поставената на място конструкция се осигурява незабавно чрез предвидените в проекта постоянни връзки за пространствено укрепяване или чрез временни монтажни връзки.

4. Контрол на изпълнението

Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя акт. Такива са:

-   работи по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които в процеса на изпълнението се закриват от други работи по конструкцията

-   работи   по   предпазването   на   дървени   носещи   конструкции   срещу   загниване   и дърворазрушаващи насекоми

-   работи по предпазването на дървени носещи конструкции от горене

VIІІ.   Мазачески работи

Мазилките се изпълняват поетапно отгоре надолу. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите.

1.   Основни спомагателни материали

Всички материали за  мазилките трябва да отговарят по вид и по цвят на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ:

БДС 26-79 - Вар строителна

БДС 651-88 -Гипс суров

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 12017-74 - Цимент цветен

БДС 12100-89 - Портландцимент бял

БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони

2.  Разтвори за мазилки

Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на:

БДС 636-86 -Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

3.  Изпълнение на мазилки

При изпълнение на мазилки, ако в РПОИС не е определено друго се спазва следната последователност на технологичните операции:

-    Почистване и подготовка на повърхностите

-   Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност

-   Полагане на водещи профили или ленти

-   Нанасяне на шприц

-   Нанасяне на основния пласт (хастар)

-   Изравняване на основния пласт (хастар)

-   Нанасяне на втори слой от основния пласт (ако е нужно)

-   Заглаждане на втория слой

-   Обработка на ъглите по стени и тавани

-   Нанасяне на покриващия пласт (фината)

-   Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт

-   Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.

Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта и в РПОИС.

4. Приемане на мазилки

При приемането на мазилките се проверява следното:

- Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).

- Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

- Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими
дефекти.

При приемане на мазилките изпълнителят представя пълна документация (протоколи, актове за скрити работи, удостоверения и др.) за доказване на качествата на материалите, марката на разтворите и за специалните изисквания, поставени в проекта.

ІХ.    Облицовъчни работи

Облицовките се изпълняват предимно отдолу нагоре. При външните облицовки трябва да са завършени изолациите и да е изпълнен цокълът на сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките.

Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се отбелязва:

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения

- наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.

- пукнатини (направление, характер, размери и др.)

- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости

- влажни или мокри петна и участъци

- омаслени площи

- замръзнали или повредени от мраз участъци

- наличие на гипсови части и мазилки по основата

1.   Материали:

БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.

БДС 217-77 - Плочки теракот.

ОН 3368040-81 - Облицовъчни плочи от естествен камък.

ОН 0568823-77 - Стъклени облицовъчни плочки.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

2.   Приемане на облицовките.

При приемане на облицовките се изисква следното:

- Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.

- Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и съответните БДС или ОН.

- Повърхностите,   облицовани   с   изкуствени   плочи   да   имат  еднакъв   цвят,   а   при естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните плоскости, съгласно еталона.

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да отговарят на проекта.  Разширителните фуги между полетата, както и температурните фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС.

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от водоразтворими или други соли и др.дефекти.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.

При приемане на облицовките се изисква пълна документация (лабораторни протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

Х.  Хидроизолации и пароизолации

1.   Материали

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на хидроизолации и пароизолации да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи

БДС 381 1-59 - Препарат хидроизолационен.

IБДС 6315-84 - Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал

БДС 8264-84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан

БДС EN 534:2002 Вълнообразни битумни плочи

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само при съгласие на проектанта и инвеститора.

2.  Контрол върху качеството на материалите.

Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации и пароизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82 и методиките на съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория.

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации и пароизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.

3.  Приемане на покрития на покриви.

Приемането на покривните покрития се извършва както в отделните етапи на съответния вид работа (междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното и м завършване.

На приемане с акт за скрити работи подлежи основата, върху която се полага покритието на покрива като се проверява:

>	наклона на скатовете и улами,

- равността на основата,

- дебелината на циментовата замазка,

- разстоянието между ребрата или дъските.

При окончателното приемане на покритие на покриви се проверява:

- видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила,

- свидетелствата    за    качеството    на    материалите    и    изделията,    предадени    от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива,

- констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи,

- изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами и др.)

- застъпването на материалите за покрития с тенекеджийските работи (улами, олуци, поли на олуци, обшивки и др.)

- закрепването и подреждането на материалите за покрития на покриви към основата - отговарят ли закрепващите средства на изискванията,

- целостта на покритието след изпълнението на гръмоотводната инсталация, антените, вентилаторите и рекламите, монтирани върху покрива,

- наклонът на скатовете и олуците,

На приемане с констативни актове за скрити работи подлежат следните етапи на хидроизолациите и пароизолациите от битумни мушами и каучукова мушама «гумизол»:

1. Основата като при това се проверява:

-   равността на основата

-   наклоните на скатовете и уламите

-   широчината и запълването на фугите

-   влажността на основата

-   оформянето на циментовата замазка при детайлите

-   видовете работи, които трябва да са завършени преди полагането на хидроизолацията и пароизолацията   (водоприемници,   тръби   за   пълнене   и   изпразване   на   басейни   и резервоари, ламаринени компенсатори и др.)

- Грунда върху циментовата замазка

- Всеки пласт положена мушама, при което се проверява:
-   плътността на залепването

-  равността на залепения пласт

-  широчината, плътността и разположението на застьпванията

-  наличието на гънки, мехури, разкъсвания, пукнатини и пробиви

-  изпълнението    на    хидроизолацията    при    детайлите    (бордове,    фуги,    комини, технологични   и   инсталационни   тръбопроводи,   салници,   отдушници,   отвори   за вентилатори, ламаринени въздухопроводи и др.)

-  дебелината на слоя топло битумно лепило

4.  Всеки отделен слой изолационна замазка, при което се проверява:
-   дебелината на слоя

-  наличието на наранявания от удари, мехури, свличания и пукнатини

-  равността на слоя

При окончателното приемане на хидроизолациите и пароизолациите от битумни материали и каучукова мушама «гумизол» се проверява още и:

1.)   равността на хидроизолацията и пароизолацията

2.) наличието на мехури, пукнатини , гънки, разкъсвания, свличания и незалепени участъци

При окончателното приемане се представят следните документи:

- свидетелства за качеството на материалите, изделията и полуфабрикатите.

- протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

- констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответните видове работи.

ХІ.   Топлоизолационни работи

1.      Материали

Материалите, изделията и полуфабрикатите, предназначени за изпълнение на топлоизолационни работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС 5156-84 - Вата минерална.

БДС 5632-86 - Въжета изолационни от стъклена и минерална вата. БДС 6177-86 - Дюшеци от минерална вата, *

Ползването на стъклена вата не се допуска!

БДС 6388-78 - Изделия топлоизолационни от керамоперлит.

БДС 7350-82 - Плочи от минерална вата.

БДС 10286-72 - Плочи битумоперлитови топлоизолационни.

БДС 1663 1-87 - Материали и изделия топлоизолационни.

БДС 5659-75Пясък перлитов набъбнал

БДС 14013-80Пластмаси. Пенополистирол

БДС 16448-86Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения

БДС 16631-87Материали и изделия топлоизолационни. Класификация

БДС 16632-87Изделия топлоизолационни от неорганични влакна

2.      Изпълнение на топлоизолационни работи.

При изпълнение на топлоизолационните конструкции не се допускат:

-   механични повреди на топлоизолационната конструкция

-   оформяне на краищата на изолацията без маншети или розетки

-   спъване на рабицова мрежа в отклонение от предписаното в проекта

-   провисване  (свличане),   усукване   и   междини   на   изолационната  конструкция   при употреба на въжета от минерална вата*.

*     Ползването на азбест и стъклена вата не се разрешава

-   изпълнение на температурните фуги в отклонение от преписаното в проекта.
-   пукнатини и неплътно полагане на пароизолационния слой.

-   празнини между защитното покритие и основния топлоизолационен слой.

3.    Приемане на топлоизолационните работи:

На приемане с констативен акт за скрити работи подлежат следните етапи на топлоизолациите:

- Подготвените   за   изолиране   повърхности   преди   полагане   на   първия   пласт   на изолацията.

- Всеки пласт на топлоизолацията преди полагане на следващия пласт.

- Скелета и армировката на топлоизолационните конструкции.

- Защитния слой.

- Участъците,   които   подлежат   на  запушване   при   изпълнението   на   други   видове строителни работи.

При окончателното приемане на топлоизолациите се проверява:

- Видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно предписанията в проекта и изискванията на тези правила.

- Свидетелствата    за    качеството    на    материалите    и    изделията,    предадени    от производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

- Констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи.

- Изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами идр.)

- Отклоненията  в   размерите  и   плътността  на  топлоизолационните  конструкции   и защитното покритие от проектните решения

- Наличието    на    вдлъбнатини    по    повърхността    на    готовата    топлоизолационна конструкция.

- Наличието на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.

ХІІ.   Столарски работи

1.   Материали

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии, вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката се извършва сглобяване, монтиране и прогонване на изделията.

Столарските изделия от дървесина трябва да отговарят на следните стандарти:

БДС 1890:1979    Врати и прозорци дървени. Технически изисквания

БДС 1945:1985    Прозорци и балконски врати от дървесина. Типоразмери

БДС 4614:1988    Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради. Класификация, размери

БДС 12300:1985   Врати от дървесина външни входни за жилищни и обществени сгради

БДС EN 949:2001  Прозорци, врати, въртящи се и ролетни, фасадни щори.

БДС ENV 1627:2001  Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания

Столарските изделия от пластмаса трябва да отговарят на следните стандарти :

БДС EN 478:2002  Профили от непластифициран поливинилхлорид / PVC – U / за производство на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране . Метод за изпитване.

БДС EN 479:2002  Профили от непластифициран поливинилхлорид / PVC – U / за производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване.

БДС EN 12207:2003  Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация .

БДС EN 12208:2003  Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация .

БДС EN 12210:2003  Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация .

2.   Изпълнение

Всички столарски работи се изпълняват точно по размерите, дадени в спецификацията. Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне и задържане на крилата, както и уплътняването между прозорците и зидарията на отвора трябва да отговарят на изискванията на действуващите стандарти.

Прозорците и балконските врати се монтират преди изпълнението на мазилките, като при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от стената, върху която ляга щокът.

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.

При изпълнението на столарските работи се предвиждат две прогонки : първата – след монтажа на съответния елемент, а втората – след полагане на първия пласт боя и остъкляването.

3.   Приемане

За столарските работи се съставят два констативни акта :

а/ в предприятието производител

б/ на обекта след завършване на монтажа

Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.

ХІІІ.   Стъкларски работи

1.   Материали

Стъклата, които се употребяват за остъкляване на прозорци и врати трябва да отговарят на следните стандарти :

БДС 15340:1981   Изделия от стъкло за строителството. Термини и определения

БДС 11601:1985   Блокове стъклени кухи

БДС EN 572-1:1997   Стъкло за строителството. Продукти от натриево калциево силикатно стъкло

БДС EN 673:2001   Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на  топлопреминаване (U - стойност).

БДС EN 1748-1:2000   Стъкло за строителството. Специални основни продукти

БДС EN ISO 12543-2:2002   Стъкло за строителство. Пластово стъкло и пластово безопасно  стъкло

Стъклата трябва да пристигат на строежа с размери, съответствуващи на отворите на остъкляваните рамки. При отделни обекти с малък обем стъкларски работи се допуска изрязването да се извърши на местостроежа.

Видът и качеството на стъклата и начинът на закрепването им трябва да бъдат указани в проекта и детайлите.

2.   Изпълнение

Остъкляването на прозорците и вратите трябва да се извърши преди изпълнението на бояджийските работи. Когато изпълнението на мазилки, подови настилки, замазки и други довършителни работи е предвидено през зимата, тогава остъкляването може да се извърши преди тях.

При жилищни и обществени сгради не се допуска снаждане на стъкла  и употреба на стъкла с пукнатини и мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията на сградата са подложени на големи температурни деформации, с оглед предпазването им от счупване  трябва да се поставят така, че в единия край да се допуска свободно разширение. За стъкла по-големи от 80 см. се използуват гумени подложки.

Извършването на стъкларски работи при зимни условия трябва да става в затоплени помещения при спазване на следните условия :

- Стъклата да се режат, след като бъдат изсушени и затоплени до стайна температура.

- Непосредствено преди остъкляването рамките трябва да бъдат сухи и с температура не по-ниска от +10 градуса. Рамките трябва да са престояли 2-3 дни в затоплени помещения.

ХІV.       Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи са: обшивки на покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, шедове и други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.

1.   Материали:

Материалите,   предназначени   за   изпълнение   на   тенекеджийските   работи   да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС   4543-82   -   Ламарина   студеновалцувана,   покалаена   (бяла),   лакирана   и листолакирана

БДС 5176-75 -Ламарина черна. Студеновалцувана.

БДС 4626-87 -Листове стоманени горещопоцинковани.

БДС 13726-76 - Стомана листова вълнообразна.

2.   Приемане на тенекеджийските работи:

Не се допуска приемането на тенекеджийски работи:

- Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.

- Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).

XV.        Подови и спортни настилки

1.    Материали.

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички добавки към тях да отговарят на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи:

БДС 217-87 - Плочки керамични за подови настилки

БДС 2968-74 - Плочи мозаечни

БДС 4429-61 - Ксилолит за подови настилки

БДС 1206-73 - Хераклит (плочи)

БДС 22-75 - Детайли за паркет от масивна дървесина

БДС 4578-75	Плочки киселиноустойчиви

БДС 7061-74	 Дъски, обработени за подове (дюшеме). Технически изисквания

БДС EN 13226:2003 Подово покритие от дървесина. Елементи на паркет от масивна дървесина с нутове и/или пера

БДС EN 13227:2003Подово покритие от дървесина. Продукти от ламиниран паркет от масивна дървесина

БДС 7693-80Настилка подова каучукова

БДС 9401-84Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покритие

БДС EN 548:2000Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и декоративен линолеум

БДС EN 651:2000Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид с порест слой.

БДС EN 12104:2001Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

БДС EN 12199:2000Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни релефни каучукови подови покрития

Настилките за стадионa в с. Царева ливада и многофункционалните игрища трябва да отговарят на следните стандарти:

Шок пад подложки за изкуствени тревни спортни площадки -   EN 1177, EN 12616, EN-ISO11058, EN-ISO 12958, EN 12667, 12225, EN 12224, EN-ISO 13438, EN 14 030, EN 13744 и EN 13 817

Винилови настилки за мултиспорт - EN 429 EN, 13501-1 , EN 13036 EN, 14808 EN 12235, EN ISO 2813, EN1569, EN ISO 5470-1, EN 1516 EN 717-1 ,EN 434 EN 1517 ,NF EN ISO 846 EN 14904

Полиетиленови геомембрани- DIN EN ISO 9863-1 DIN EN ISO , 1183-1/A DEN EN   ISO 527-3, DIN EN ISO 12236, ASTM D 1603, ASTM D 5596, DIN 53377(12O  ͦC 1/ч. ,DIN EN ISO 1133 ASTM D 5617

Настилки полиуретанони-средно бързи- EN 12235,DIN 18032-2 ,ASTM D-395-В EN 1517-1999 ,EN 1516 ,EN 1569:1999, DIN 51960 DIN, 53505, EN ISO 868 EN ISO 5470-1,ASTM C-501, EN-ISO 2813, EN 13046-4,  DIN 54004, EN 13745, EN 14836 EN 14836 ,DIN V 18035

Изкуствени тревни настилки за игрища-EN 15330, EN 12229, NF EN 12235, NF EN 13036-4, NF EN 14808, EN 20105

БДС EN 12706:2003Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията    на съответните стандартизационни документи в страната производител, което е гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта.

Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията на БДС 20.01.82г.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

2.   Контрол по време на изпълнението на подовите настилки

Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки включва проверка на основата и на междинните пластове за:

- Отклонението от проектната равнина

- Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти

- Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите пластове

- Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подовата настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, открити канапи и шахти)

- Якостта на  натиск (с изготвяне по безразрушителни  методи  или  по лабораторни протоколи)

- Влажността

- Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)

- Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места

- Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други замърсявания)

>    Изпълнението на деформационните фуги

>	Изпълнението  на  монтажните  и  инсталационните  работи,  които трябва  да  бъдат завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и    на преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други съоръжения)

>	При настилки от плочи и тухли, положени на циментно-пясъчен или киселиноустойчив разтвор, на който фугите се допълват с битумен или полимерен кит - дълбочината и чистотата на празните фуги между плочите и тухлите, влажността на разтвора във фугите й и обработването на киселиноустойчивия разтвор с разтвор от солна киселина.

За  случаите   на  настилки   върху  земна  основа,   освен   посочените   no-горе   се проверяват още и:

- Нивото на земната основа

- Видът и дебелината на уплътнения пласт от почвата

- Носимоспособността на уплътнения почвен пласт

3.   Изисквания към завършените подови настилки

3.1.  При   настилки   от   меки   листови,   плочкови   и   килимоподобни   подови покрития се изисква

- Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно върху краищата на подовото покритие

- Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, да има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.

- Всички снаждания, включително и заварените, да са достатъчно здрави и плътни и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.

- При листови  и  килимоподобни  покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна   на   посоката   на   падащата   светлина   и   на   интензивното   движение.
Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. В едно жилищно помещение не се допускат повече от две снаждания напречно на дължината на платната.

- Паркетните настилки трябва да са обработени съгласно изискванията на проекта.
Паркетът трябва да е от един вид дървесина и фигурите, които образуват дъсчиците, да съответстват на проекта.   Не се допускат участъци с незалепен към заглаждащия пласт или незакован към дъсчената основа паркет, не се допускат на повърхността цветни дефекти, прозиране на лепило във фугите и главички на пирони.

- На повърхността на настилките от бетон, циментно-пясъчните замазки и мозайките не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места.

Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.

Видът на мозаичния лицев пласт, марката на мозаичната смес, размерите на мозаичните камъчета и цветът и подреждането на фигурите трябва да съответстват на проекта.

3.4.	 На повърхността  на настилките с лицев  пласт от плочи  и тухли,  положени  на циментно-пясъчен разтвор, киселиноустойчив разтвор, битумен или полимерен кит не се допускат:

- Пукнатини, отчупени ръбове и ъгли от плочите (тухлите), участъци с незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или кит.

- Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.

3.5.	 На повърхността на настилките от лят асфалтобетон не се допускат:

- Пукнатини, язви, неуплътнени и слаби, ронещи се места.

- Участъци   от  асфалтобетонните   настилки,   несвързани   с   бетонната  основа   или   с водоизолиращия пласт от битумна мушама (проверява се с почукване).

3.6.	 На повърхността на настилките от полимер-бетон не се допускат:

>	Пукнатини,    участъци    с    неуплътнен    полимер-бетон,    участъци    непокрити    със запечатващ пласт и слаби, ронещи се места.

>    Участъци с незалепен към основата настилка или с незалепени помежду си пластове на многопластовите настилки.

^    Деформационни фуги в настилките, незапълнени с деформируем кит.

3.7.  На повърхността на паважните настилки от дървен паваж и от каменни, мозаични и керамични блокчета, плочи и тухли не се допускат замърсявания от битум, циментно-пясъчен разтвор или полимерен кит и участъци с незапълнени фуги между блокчетата (плочите, тухлите) или с невтвърден кит във фугите.

Настилките,  определени  като  електропроводими  или  антистатични,  трябва да отговарят на изискванията на БДС 15969.

4.   Приемане на завършените подови настилки

При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните документи и показатели:

- видът на подовата настилка и съответствието й с проекта

- съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнението на первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около преминаващи през   подовата   конструкция   и   настилката   отвори,   инсталации,   тръби   и   други съоръжения, снажданията на пластовете и др.)

- съответствието на настилката със съответните изисквания към нея

- удостоверенията   за   качество   на   вложените   материали   и   изделия,   издадени   от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на проекта

- актовете за приемане на скритите работи при изпълнението на настилките, съдържащи и условията, при които те са изпълнени

^ протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в проекта се предвижда изпълнение на електропроводимостта или антистатични подови настилки).

ХVІ.       Бояджийски работи

1.   Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 608-81 - Безир ленен

БДС 1754-81 -Лакове маслено-смолни "Бернщайн", КФ-21 и КФ-22

БДС 1993-75 -Лак маслено-смолен. Шлайфак, КФ-23 и КФ-24      БДС 2040-81 - Лак асфалтов БТ-12

БДС 2421-78 - Пигменти неорганични. Червена железооксидна

БДС 2403-78 - Пигменти неорганични.Берлинска синя

БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22

БДС 2701-81 - Кит маслен за черни метали МН-001

БДС 2754-77 - Китове нитроцелулозни НЦ-001 и НЦ-002

БДС 2910-81 - Емайллакове нитроцелулозни НЦ-11

БДС 2933-75 - Емайллакове алкидни ПФ-11, ГФ-11 и ПФ-12

БДС 3799-77 - Пигменти неорганични. Черна железооксидна

БДС 3913-69 - Грунд безирен за дърво

БДС 11175-76 - Бои минерални. Жълта желязооксидна

БДС 12427-74 - Кит бързосъхнещ за дърво МС-001

БДС 12725-75 - Емайллакове алкидностиролни МС-21

БДС 12726-75 - Емайллакове хлоркаучукови КЧ-71

БДС 13122-75 - Емайллакове епоксидни ЕП-71

БДС 13126-75 - Емайллакове перхлорвинилови ХВ-71

БДС 13139-75 - Кит алкиден ПФ-001

БДС 14141-77 - Покрития   лаковобояджийски. Подготовка на стоманените повърхности преди боядисване

БДС 15004-80-Алкидемайллак масленозелен (защитен) ПФ 1914/16

БДС 15168-80 - Безир ал киден

При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в лицензирани лаборатории.

Изпълнение  на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи

- По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените

- При силен вятър (над 5 м/сек.) \

- При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

2.   Приемане на бояджийските работи

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните дървени подове (дюшемета) се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт боя или лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка.   Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.

- Повърхностите,   боядисани   с   блажни   състави,   трябва   да   имат   еднакъв   вид   на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.

- По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

- Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да нямат видими фуги.

- Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на проекта.

- Фладерно боядисаните повърхности трябва да имат структура, която да отговаря на имитирания вид дърво или мрамор, съгласно проекта.

- Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден рисунък. Не се допуска  наличието на пропуски,  петна,  пресичане  на линии.     Допуска се застъпване при съединяване на ивиците (при обработка с валяк и др.) до 0,5 см.

ХVІІ.        Строително-метални (железарски) работи

Строително-металните (железарски) работи са метални парапети и стълби, метални врати, прозорци и витрини, предпазни метални решетни (ролки) за витрини, прозорци, врати, стълби и др.; в тях не са включени металните носещи конструкции на сградите.

1.   Материали

Материалите и изделията, използвани за строително-металните работи трябва да са по тип, вид и качество съгласно изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи

БДС 14944-79 - Сгради промишлени производствени. Врати вътрешни метални

БДС 11635-73 - Прозорци стоманени за обществени сгради

БДС 10680-73 - Скоби за укрепване на открити водопроводни и канализационни тръби

БДС 10173-76 - Каси стоманен за вътрешни врати на жилищни и обществени сгради

БДС 6346-74 - Постове трансформаторни. Прегради предпазни метални

БДС 4940-63 - Врати гаражни за камиони и леки коли от метални профили и ламарини

БДС 4942-78 - Врати гаражни за камиони и леки коли от метални профили и дървени табла

БДС 1562-74 - Постове трансформаторни. Решетки - жалузи метални

БДС 1557-74-Постове трансформаторни. Врати метални

2.   Приемане на строително-металните работи

Не се допускат отклонения, както следва:

- От проектните размери на отделните части (или от взаимното им положение) на строително-металните работи по-големи от 5%, но не повече от 50 мм, а в местата на сгъването им — по-големи от 10%

- От проектното покритие на рамки на части от строително-металните работи (с врати, прозорци, капаци, решетки и др.) с подвижните им елементи по-големи от 2 мм в затворено (заключено) положение.

- От проектната равнина по-големи от 1%, а при вратите - 0,5% и в двете направления.

Не се допускат просветлявания (неуплътнения) между уплътнителя и   контактните повърхности на елементите на частите на уплътнени строително-метални работи (врати, прозорци и др.), когато са в затворено (заключено) положение. Не се допуска приемането на:

- Лети части, при които не са отстранени ръбовете и издатьците.

- Листови и валцувани части, рязаните видими ръбове на които не са загладени.

- Заварените съединения, които не са очистени от шлака и не са оформени без ръбове и грапавини.

- Огънати, заварени, удебелени, нарязани или усукани части, които имат пукнатини, олющвания и други подобни повреди вследствие на обработката.

Не се допуска приемането на строително-метални работи, при които отделните им части:

- Са заварени към носещите конструктивни елементи на сградата (съоръженията), ако това не е предвидено в проекта.

- Са закрепени към сградата (съоръжението) с несъвместими за съответния метал или елемент на сградата (съоръжението) материали.

- Възпрепятстват  собствените   или  тези   на   конструктивните  елементи   на  сградата (съоръжението) температурни деформации.

- Не осигуряват изискуемата се плътност на местата на съединенията им с другите части на сградата.

- Са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответната изолация.

Недостъпни за оглед и проверка строително-метални работи се приемат въз основа на удостоверения за съответствие с нормативните документи или с актове за скрити работи.

Актове за скрити работи се представят задължително за:

- Защита от корозия

- Закрепване на частите към сградата (съоръжението)

- Изолиране на преминаващи през частите електрически проводници

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологиите за изпълнение, както и за антикорозионната защита на частите на строително-металните работи.

# ХVІІI.  Изисквания за енергийна ефективност

# Инвестиционният проект трябва да е в съответствие със Закона за енергийната ефективност и Наредбата за обследване за енергийна ефективност към същия закон.

# Специфични изисквания и критерии оценка на проекти, чието изпълнение се отразява на разхода на енергия

# 1. Положително се оценяват проекти, водещи до годишна икономия на крайна енергия не по-малко от 15%;

# 2. Оценката на инвестиционния проект се извършва при отчитане на следните показатели:

# 2.1. Специфична мощност: (W/m2 ; W/m3 ; W/l ; W/Денградус).  По този показател ще се оцени степента, с която се намалява необходимата мощност (електрическа и топлинна) за обекта в резултат на реализиране на проекта.

# 2.2. Специфичен годишен разход на енергия: (kWh/m2, kWh/m3, kWh/l, kWh/(m3.денградус). Използва се като основен натурален показател за оценка на съответствието с нормативните стойности за разхода на енергия за конкретния вид обект, регламентирани с Наредбата за енергийните характеристики на обектите.

# 2.3. Годишна икономия на крайна енергия: (kWh, MWh, тонове гориво, nm3 газ, и т.н.). Натурален показател за количеството спестена енергия (на границата на обекта) в резултат на реализиране на проекта.

2.4. Годишна икономия на първична енергия: (kWh, MWh, тонове гориво). Както 3, но се отнася към първичния енергоресурс. Оценката по този показател дава възможност за сравняване на получавания ефект от различни проекти независимо от вида на използваната енергия.

ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Въведение

Техническата спесификация на ел. материалите е неделима част от тръжните книжа, заедно с договорните условия, работните чертежи и др. договорни документи.

Спесификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи – предмет на съответния договор. При неточности и неясноти между спесификация и количествена сметка, за меродавна се счита спесификацията.

- Задължения на Изпълнителя при приемане на строителната площадка

От Изпълнителя се изисква, преди започване на реализиране на работния проект, да се увери в коректността на представената разчетна мощност и съответствуващата й стойност – съгласно документ (писмо) от НЕК – П “Електроразпределение”, както и указанията от последното.

3.   Изпитания

По време на строителство, както и при завършването му, Изпълнителят е длъжен да извърши съответните изпитания, съгласно нормативната уредба, като и да осигурява достъп на Инвеститорски контрол и СИФ при контролни изпитания.

Копия от протоколите от изпитанията, трябва да се представят при актуване на изпълнени СМР.

- Табели и предпазни мерки

От Изпълнителя се изисква да постави на обекта табели, указващи името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери – според изискванията на договора.

По време на строителството да се спазват всички изисквания по техника на безопасност!

Охранително осветление се изисква съгласно Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр.70/98 г.)

ІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ:

-Силнотокови (осветление, контакти, технологични);

-Слаботокови (ТV, телефонизация);

-Компютаризация и структурно окабеляване;

-Мълниезащита и защита от пренапрежение.

1.Силнотокови ел. инсталации

1.1.Условие за използване

1.1.1.Осветителни тела:

-Лампи с нажежена жичка (лнж);

Когато от технологична гледна точка е недопустима употребата на разрядни лампи, т.е. работи се с материали, за които е вредно излъчването на разрядни лампи (архивохранилища, киноапаратни);

-Когато разрядните лампи издават смущения за работата;

-Когато не може да се осигури степен на защита, съответствуваща на работната среда;

-В помещения в детски лагери (сезонни).

В сметната документация на жилищни сгради се предвиждат осветители за всички общи помещения ня сградите, санитарни възли, за балкони, лоджии и тераси.

-Луминисцентни лампи:

Използват се предимно лампи тип  БС (бяла светлина) ако няма специални изисквания

Използване на луминисцентни лампи тип ДС, с индекс на цветопредаването съгласно БДС 1786- в помещения, при които се налага съпоставяне на цветове с високи изисквания към цветопредаване;

Използване на лампи тип ТБС сеприлага за помещения за битови нужди.

Най-малката или средна осветеност на работната повърхност, показателя на дискомфорта или на заслепяване, както и коефициента на пулсациите се определят по БДС 1786.

Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции се избират според условията на къси съединения, съгласно БДС 1785.

При сгради: промишлени или производствени, необитавани постоянно стопански помещения, в жилищни и обществени сгради – складове	 мазета, инсталационни етажи, подпокривни пространства се изпълняват ОТКРИТИ ел. уредби.

При непроизводствени сгради и в помещения на производствени сгради със завишени изисквания към естетическия им вид, или по стени, които лесно се обработват (гипс, газобетон и др.) се изпълняват СКРИТИ ел.уредби.

Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проектиране на ел. уредби в сгради (БСА ІІ, ІІІ, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни елементи – тръби, канали и др., както и с проводници директно положени в строителните елементи – улеи, канали и др.

Метода за изпитване изолациите на кабели и проводници е съгласно БДС 1986 /82 г.

1.1.2.Приемане на материалите:

Приложените типове осветителни тела да съответствуват на БДС ЕN 60 598-1, 2000; придружени с:

- Декларация за съответствие на производителя (или вносителя), което се наблюдава чрез Наздор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метрология);

- Сертификат от Органа по сертификация (акредитиран от службата по Сертификация) и издаден на база протокол от лаборатория за измервания.

При използване на вносни о.т., за които няма съответен български аналог (БДС), е възможно като се приложи определения от закона ред за влагане на вносни строителни елементи. В този случай вносителя съгласно БДС 1323 регламентира технико-експлоатационните качества на продукта.

1.2.Условия за избор на електрически апарати и тоководещи части

1.2.1.По условия за нормална работа: работно напрежение, работен ток, класна точност и по условия за работа при къси съединения: термична и динамична устойчивост, пределна изключваща мощност.

Разпределителните уредби (ГРТ или РТ) трябва да отговарят и на изискванията на наредба 2 на ППСТН. В обществените и жилищните сгради се организира едно главно разпределително табло.

Допуска се увеличаване на броя ГРТ при товар на всеки от въводите в нормален или следавариен режим над 630 А или при голяма отдалеченост (над 100 м) от таблото.

Коридора за обслужване, намиращ се от лицевата или от задната страна на таблата, да бъде най-малко 0,8 м – ширина и 1,9 м – светла височина – в самостоятелни помещения.

Използваните проводници и кабели са обикновено с термопластична изолация.

1.2.2.Приемане на материалите:

Стандарт БДС ЕN 60 439-1, носещ името “Типово и частично типово изпитани комплектни комутационни устройства” (табла) въвежда идиентично действащия в Европейския съюз ЕN 60 439-1, както и съответстващия му международен стандарт IEC 60439-1

БДС 16291, отнасящ се за силови кабели с термопластична изолация

( тип СВТ, СВБТ или САВТ)

БДС 4305-90, отнасящ се за проводници с изолация от поливинилхлорид (ПВ-А1, ПВ-А2, ПВВ-МБ1)

БДС 6766, отнасящ се за проводници с поливинилна изолация (ПВОТ)

БДС 7685 – избор на тоководещи части и ел. апарати според условията на къси съединения

БДС 6059, за автоматични защитни прекъсвачи.

1.3.Измерване на консумираната ел. енергия

Търговското мерене на електропотреблението на консуматора (обекта) да се реализира с електромери за активна и реактивна енергия, одобрени за използване у нас, с клас на точност 2 !

Монтирането им се извършва съгласно последните разпоредби на НЕК – П “Електроразпределение” – 04.2002 г.

2. Слаботокови инсталации

2.1. Условия за използване

ТV антенните  системи, кабелите и куплунгите които се използват, трябва да отговарят на нормативите и условията за съответния вид обект.

Компютърните контакти, в комбинация с телефонни контакти – тип RI, както и използваните проводници – cat 5, да са съобразени с технологичното оборудване на сградата.

При използване на непрекъснати токозахранващи системи (UPS), да се обоснове необходимостта – като се посочат консуматорите на ел.енергия – І категория.

При използване на РVС канали за комуникационни кабели, да са окомплектовани с всички необходими аксесоари (капачки, ъгли, разклонения, скоби за закрепване на кабелите).

2.2.Приемане на материалите

Всички изделия се доставят от фирми-производителки, сертифицирани по ISO 9002

3.Условия за използване на мълниезащита

Защитата от преки попадения на мълния на сгради и външни съоръжения се осъществява:

- Чрез отделностоящи мълниеотводни пръти и въжета;

- Чрез изолирани мълниеотводни мрежи – върху защитавания обект.

Защитните проводници трябва да имат цветна маркировка – жълти и зелени ивици.

Заземителите да се изпълнят съгласно БДС 4309.

III. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНИ ЕЛ.ЗАХРАНВАЩИ МРЕЖИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ

1. Кабелни ел.мрежи НН, направени на база изчислителните ел.товари.

Качеството на доставяната енергия е съгласно БДС 10694, като допустимо отклонение на напрежение е:

1.1.При работна осветление:

- Л.н.ж. в обществени сгради ± 2,5 %;

- Л.н.ж. в жилищни сгради  до  5 %;

- Разрядни лампи  ± 5 %;

1.2.При аварийно осветление до 5 %

1.3.При работно и аварийно осветление допустими загуби на напрежение (U) в сгради е:

Селата – до 1 %;

Градовете – до 2,5 %

Кабелните линии се изпълняват предимно с кабели с алуминиева жилка.

Употребяват се едножилни силови кабели с пластмасова изолация в трифазни мрежи, с напрежения 10 кW или 20 кW, съгласно БДС 2570.

2. Въздушни ел. проводи

Предпочитани са от експлоатацията поради лесната подръжка, особено в планинските терени.

Използваните  ЖР, сБ или дървени стълбове са съгласно БДС 4350. Изолаторите и крепителните елементи са тип ИНПК-20 (10) или ПС-70-Д, монтирани на конзоли, или меко окачване.

ІV. ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ (РУ)-ОТКРИТИ ИЛИ ЗАКРИТИ

След доказване с технико-икономически разчети и преценка на съответните органи (НЕК – П”Електроразпределение”) се изпълняват РУ, като се има предвид перспективното развитие на съответния район.

Техническите данни на трансформатора са обозначени съгласно БДС 3067, а степента на защита – БДС 3442.

Използваните комплектни разпределителни устройства са български или вносни. При доставка на вносни е необходимо показателите (посочени в технич. спесификация) на продукта, да бъдат изпитани в българска лаборатория -–акредитирана, по съответния БДС и резултатите да докажат, че същите не са по-ниски от тези в българския стандартизационен документ. В резултат на това вносния продукт се обявява от вносителя като съответстващ на БДС.

При монтаж на открити РУ се спазват  всички нормативи и действащи изисквания.

При монтаж на закрити РУ има възможност за осъвременяване на устройството им, в зависимост от доставената апаратура – при спазване нормите за доп.разстояния и др. електротехнически изисквания, съгласно Наредба № 2 на ППСТН.

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 1.Въведение

Техническата спецификация е неделима част от тръжните книжа наред с договорните условия, работните чертежи и другите договорни документи.

Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора.

При неясноти или противоречия между спецификацията и количествената сметка, за меродавна се счита спецификацията.

#### 2.Замерване при приемане на площадката от изпълнителя

От изпълнителя се изисква преди започване на работите и при приемане на работния проект да извърши собствени замервания, за да се увери в коректността на проектните коти и размери. Ако изпълнителят иска да оспори верността на данните от проекта, той трябва да представи във СИФ списък на неверните данни и коригираните такива. В противен случай се счита, че изпълнителят приема проектните коти и размери за верни и претенциите му за непредвидени видове работи, явили се вследствие на неверни проектни данни, няма да бъдат удовлетворени.

3.Изпитвания

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани според нормативната уредба изпитвания по време на строителството, както и да осигурява достъп на инвеститорския контрол и СИФ при контролни изпитвания.

Копия от протоколите от изпитванията на изпълнителя трябва да се предоставят при актуване на изпълнени СМР.

#### 4.Табели

От изпълнителя се изисква да инсталира на обекта табели, указващи името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на договора.

#### 5.Почистване на строителната площадка

След приключване на СМР и преди задвижване на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство – възстановено.

II.ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДИ С ТРЪБИ

ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ /ПЕВП/

1.Условия за използване на тръби от ПЕВП.

Тръбите и фасонните части, от които ще се изгражда водопровода трябва да са придружени с:

Санитарно разрешително от Министерство на здравеопазването.

Свидетелство от Комитет по стандартизация метрология.

Писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Сертификат за качество от фирмата-производител.

Проспекти.

2.Приемане на материалите от ПЕВП.

Предписанията за приемане на тръбите от ПЕВП  и съответните фитинги от ПЕВП за подаване на питейна вода под налягане се съдържат в следните стандарти:

DIN 8074 – Размери

DIN 8075 – Общи изисквания за качество. Изпитвания.

EN 12201 –  Част 1 и 2.

3.Транспортиране, товарене, разтоварване и складиране.

Тръбите се произвеждат и доставят, както следва:

Диаметри до 110 мм могат да се доставят на рула и/или по заявка на клиента – на пръти.

Диаметри над 110 мм се доставят на пръти с дължина от 6 до 12 м, или с дължина договорена между клиента и производителя.

Транспортирането на тръбите трябва да става със специално  оборудван за целта транспорт. Дължината на транспортното средство трябва да бъде в съответствие с дължината на тръбите и да е оборудвано с подходяща платформа от плоскост и скара, върху които се поставят тръбите.

При товаро-разтоварните работи, когато се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в централната зона с осигурен баланс. При ръчно извършване на тези операции, не трябва да се допуска удряне, хвърляне, пускане на тръбите. При тези операции трябва да се избягват надраскването на тръбите или прегазването им от транспортни средства и да не се поставят върху остри и твърди предмети. Височината на куповете за тръбите на пръти трябва да бъде до 2 м, за всички диаметри за тръби на рулони положени  хоризонтално, височината може да бъде над 2 м. Задължително е тръбите складирани на открито да се предпазват от слънчеви лъчи.

##### 4.Съединения

Системите за свързване между тръбите и между тръба и фитинги от ПЕВП са:

съединение чрез заварка;

съединение посредством механично притискане;

съединение посредством фланци.

4.1.Съединения чрез заварка

Съединението чрез заварка трябва да се изпълни:

от квалифициран производствен персонал;

с такава апаратура, която да гарантира липсата на грешки в температурата, налягането, времената;

Заварките  стават в спокойна среда: без валежи, без вятър, без високи запрашвания и температура над 0оС.

4.1.1.Челна заварка

Прилага се за свързване на тръба към тръба и тръба към фитинг, когато последния е подходящ за това. Заварката се осъществява посредством термоелемент  на специална заваръчна машина. Преди да се направи заварката тръбите и фитингите трябва да се темперират до температурата на околната среда.

4.1.2Електрозаваряеми съединения

Такива съединения се изпълняват чрез електрическо загряване на чашата от ПЕВП, в която е вградено електрическо съпротивление, което произвежда топлина необходима за разтягане на полиетилена, от специално заваръчно приспособление.

4.2.Съединения посредством механично притискане

Съединенията са метални или от пластмаса, като съществуват различни видове. Връзката се осъществява вследствие на механичното притискане и наличието на съответни уплътнители.

4.3.Съединение посредством фланци

За фланцови съединения на тръби или на специални части се ползуват плъзгащи фланци, навити на резба върху заваряеми накрайници и тръби от ПЕВП. Задължително между фланците се поставят плоски гумени уплътнители. След извършване на връзката, фланците и болтовете да се обработят с антикорозионни вещества.

5.Полагане на тръбите

5.1.Дълбочина на полагане.

Минималното земно покритие на тръбите от ПЕВП трябва да бъде 1.0 м, като за всеки конкретен случай дълбочината на полагане е обект на оценка в зависимост от условията на изпълнение и експлоатация на водопровода; диаметъра на водопровода; категория на почвата; опасност от замръзване; статично и динамично натоварване върху тръбопровода.

5.2.Изкоп

Оптималната ширина на дъното на изкопа трябва да гарантира светло разстояние 15 см. от двете страни на тръбата, като широчината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволява добра подготовка на дъното и свързването на тръбите.

Преди полагане на тръбите, дъното на изкопа се подравнява с един пласт неслепващ се материал -пясък или подходяща земна маса. След полагане на тръбите се пристъпва към изпълнение на засипка около тръбите и на 20 см над тях, като се оставят свободни от засипка местата на заварките между отделните тръби и фасонни части, за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение при хидравличната проба.

5.3.Монтиране на тръбопровода.

Монтирането на тръбопровода се извършва извън изкопа и поставянето му в изкопа да се осъществи с подходяща техника. Преди да се свържат отделните елементи на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти. Краищата на вече свързаните участъци, които по някаква причина трябва да остават временно изолирани, трябва да се затворят херметично, за да се предотврати евентуално пропадане на чужди тела в тях.

За препоръчване е поставянето на сигнална лента над тръбопровода, за улеснение на поддръжката му.

6.Изпитания

Изпитанието се отнася за тръбите и фитингите, като се изключват арматурите. Хидравличната проба се извършва на участъци с подходяща дължина.

След  запълване на участъка с вода и пълното обезвъздушаване започва повишаване на налягането посредством помпа с интензивност 0,1 мра/мин. до достигане на работното налягане. То следва да се поддържа докато се проверят всички съединения и отстраняване на някои евентуални течове, които не изискват изпускане на целия участък от водопровода.

6.1.Предварителна едночасова проба

Изпитване на всеки отделен участък с дължина 400-500 м.

Налягането се повишава до стойността за изпитание (1,5 пъти номиналното) и системата се изолира от помпата за период от един час. В случай на спадане на налягането, се измерва количеството вода, необходимо за възстановяване на налягането за изпитване.

Количеството вода не трябва да превишава стойността изчислена по формулата:

Q = 0,125 L изп. Р изп. D вътр. ,  където

1000.3.25

Q        – оптимално количество вода за допълване – литри

L изп. – дължина изпитвания участък – метри.

Р изп. – изпитателно налягане – атм.

D вътр.- вътрешен диаметър на тръбата – мм.

6.2.Дванадесет часова проба.

Окончателно изпитване, след направа на всички връзки, на участъци с дължина до 1000 м.

След сполучливо проведена едночасова проба отговаряща на горното условие, се извършва допълване,  като участъка се  оставя в продължение на 12 часа на изпитателно налягане.

След изтичането на това време, ако  налягането спадне, то количеството вода за постигане на изпитателното налягане не трябва да надвишава стойността изчислена по  споменатата формула, само че за периода от 12 часа.

При спазване на това условие пробата се счита за успешна.

7.Дезинфекция на водопроводите.

Пускането на водопровода в нормална експлоатация се извършва след дезинфекция посредством  хлорна вар в съотношение: 1 кг хлорна вар на 100 м3 вода.

8.Сградни отклонения

Отклоненията се изпълняват след монтирането на водопровода, като това става с тръби и водовземни скоби от ПЕВП. След изпълнение на всички сградни отклонения се прави водна проба за тях. При успешна водна проба се пристъпва към промиване и дезинфекция на новия водопровод.

9. Укрепване(закрепване)

Ако тръбопровода от ПЕВП е монтиран с неподвижни съединения,трябва да се вземат мерки за реализиране на подходящи закрепвания при изменение на сечението, дъгите,ямките за опериране,глухи тапи и всички точки,където могат да се породят статични и динамични усилия.

Трябва да се предвидят бетонови опорни блокове пренасящи натоварването върху стените на изкопа.

При полагането на тръби от ПЕВП върху опори,разстоянието помежду им да е до 10 пъти диаметъра на тръбата.

За тръбопроводи подложени на променливи температури е необходимо да се предвидят подходящи компенсатори,способни да поемат линейни разширения в тръбите.

III. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОДУЛНА ПЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Компактна пречиствателна станция на принципа на биофилма, строителна мощност 0,65 kg БПК и 100 g N дневно с нитрификация съгласно общите разчетни стойности по ATV-A 281

Предварителното пречистване се извършва в буферен резервоар.

Изготвена на място многокамерна шахта с размери прибл. 13 m3.

Оразмеряването става съгласно новата редакция ATV-A 281 с прибл. 10 g/m2 x d

Допустимо натоварване на повърхността на биодисковете за БПК и 2 g/m2 x d за азот.

Земните работи се извършват машинно при приетите технологични схеми за изкопни работи.  Бетонирането на дъното се изпълнява на пластове, като бетоновата смес се подава по непрекъснатия метод с помощта на бетонпомпа. При бетонирането на дъното се оформя улеят за връзка със стената.

Санитарно-охранителната зона се създава около резервоара и се състои от един пояс – А.

За ограничаване на пояс А се поставят табелки с предупредителни надписи. Внимание! Санитарно-охранителна зона! Влизането строго забранено!

Оградения терен се оформя с наклон, отвеждащ попадналите води навън от съоръжението.

##### IV.ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ  РVС ТРЪБИ

1.Условия за използване на тръби от РVС.

Тръбите, фасонните части и гумените уплътнители от които ще се изгражда външната канализация трябва да са придружени с:

Санитарно разрешително от Министерство на здравеопазването.

Свидетелство от Комитета по стандартизация и метрология.

Писмо от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Сертификат за качество от фирмата-производител.

Проспекти.

2.Приемане на материалите от РVС.

Предписанията за приемане на тръбите от РVС, фасонни части и гумени уплътнители за отвеждане на канална вода се съдържа в следните стандарти:

DIN – 19534

ISODIS 4435

3.Транспортиране и складиране

РVС-тръбите се произвеждат с диаметър от 110 до ф 300 мм. Дължината на тръбите е 6 метра. Завършват със съединителна муфа. Задължително е използуваните гумени уплътнители да са оригинални на фирмата-производител.

Транспортирането на тръбите  трябва да става със специално оборудван транспорт. Складираните на открито РVС тръби е задължително да се предпазват от слънчеви лъчи.

4.Полагане на тръбите.

Канализационната мрежа се трасира въз основа на ситуационен план с оразмерителни данни, надлъжни профили и чертежи на съоръженията.

След като се уточни канала в ситуация, преди започване на изкопа, всички важни точки определящи трасето се реперират за лесното му възстановяване и се пренасят и стабилизират временни репери.

5.Изкопаване, укрепване и отводняване на канализационния изкоп.

При извършване на изкопните работи да се спазват изискванията на Правилника за извършване и приемане на строителните работи раздел “Земни работи”.

Като се изгражда канализацията да има поточност на строителните работи. Изкопните работи трябва да вървят пред останалите, поне на една дължина от 30-40 м. Непосредствено с изкопните работи се извършват и укрепителните работи. При наличност на подпочвени води се полага дренаж под РVС тръбите, ако е предвидено по проекта.

Широчината на изкопа за тръби с диаметър до 600 мм. се приема.

В = D + 0,50 м. където:

В – широчина на изкопа в метри

D – външен диаметър на тръбата в метри

Когато се извършват земни работи да се спазват строго дадените в надлъжните профили размери и котировки, а нивелетата на дъното на тръбите да се проверява с нивелир.

5.1.Полагане на РVС – тръби.

Каналът между две съседни шахти,  както в ситуация, така и във височина трябва да бъде в права линия. При здрава почва тръбите се полагат направо върху дъното на изкопа. Ако терена е скален се слага 10 см. пясъчна подложка – трамбована, а при слаби почви се полага изравнителен бетон (да се спазва проектното решение).

В зависимост от диаметъра на РVС – тръбите , те се спускат в изкопа ръчно или механизирано.

Нареждането на тръбите винаги трябва да се извършва отдолу нагоре(от заустването към началото). Преди свързването гумения пръстен се поставя в специален улей на съединителната муфа.

6.Съоръжения

Ревизионните шахти се изграждат от сглобяеми бетонови пръстени или от сглобяеми съединителни части от ПЕВП.

7.Изпитване

След полагане на РVС тръбите, същите се засипват по средата с мека пръст на височина 20-30 см., като връзките се оставят свободни, за да могат да бъдат проверени.

Изпитването на положените РVС тръби да става  на участъци обикновено от шахта до шахта съгласно Правилника за извършване и приемане на строителните работи, глава 27.

8.Сградни отклонения

Сградните отклонения  се включват след като канала е приет.

Каналът се засипва и трамбова на пластове и след  валиране се възстановява уличната настилка.

V. ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ВЪНШНА  КАНАЛИЗАЦИЯ  ОТ  БЕТОНОВИ

ТРЪБИ.

Изпълнението, контролът, изпитването и приемането на външна канализация изработена от бетонови тръби да стане според БДС, ПИПСМР и нормативите в Република България.

VI. ВЪТРЕШНИ  ВК  ИНСТАЛАЦИИ.

I.Водопроводни инсталации.

Водопроводните инсталации за студена и топла вода се изпълняват от поцинковани, пластмасови (от твърд поливенилхлорид), PPR (полипропиленови) и ПЕВП (полиетилен висока плътност) тръби.

- Условия за използване на PPR и полиетиленови тръби.

Тръбите и фасонните части, от които ще се изгражда водопровода трябва да са

придружени с:

Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването.

Свидетелство от Комитет по стандартизация и метрология.

Писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сертификат за качество от фирмата-производител.

Проспекти.

2. Приемане на материалите от PPR и ПЕВП (полиетилен висока плътност) тръби.

Предписанията за приемане на гореописаните тръби и съответните фитинги се

съдържат в следните стандарти.

DIN 8074 – Размери.

DIN 8075 – Общи изисквания за качество. Изпитвания.

рrEN 12201 – Част 1 и 2.

DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962, DIN 1988, DIN 4109.

3. Съединения.

Частите на тръбните системи, изработени от PPR тръби и фитинги се съединя-

ват по метода “Муфено заваряване с топъл елемент”. Тръбите се отрязват на

необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска  2х15о.

Загряващият елемент се затопля до 260о. Загряването на свързващите се части

трябва да започне след достигане на Тo 260o С.

Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това професионална апаратура.

4. Изпитания.

Хидравличното изпитване на инсталации изпълнени от PPR тръби и части се извършва на два етапа.

4.1. Предварително изпитване.

Налягането в готовата инсталация се повишава до 15 bar, за времетраене 1ч.  В първите 30 мин. системата се натоварва двукратно до 15 bar. След нови 30 мин. се отчита спада на налягането, което не трябва д а е повече от 0.1 bar /5 мин.

Хидравличното изпитание трябва да започне най-рано един час след изпълне-нието на последната муфена заварка.

4.2. Основно изпитване.

Провежда се непосредствено след основното изпитване. Налягането в инстала-

цията се повишава до 1,5 пъти от работното, но не по-малко от 12 bar за време-

траене от 2 часа. Спадът на налягането за това време не трябва да е повече от 0.1 bar/час за времетраенето на изпитанието.

5. Укрепване(закрепване).

При външни инсталации и такива, монтирани в инсталационни шахти, укрепването става със скоби и опори за съответните тръби. В зависимост от диаметъра на тръбите и То  на транспортирания флуид в таблици и номограми

са дадени разстоянията между скобите(опорите).

Да се предвидят U-образни компенсатори на линейните разширения и съответните укрепвания.

II. Канализационни инсталации.

Канализационните инсталации се изпълняват от каменинови, PVC (твърд поли-

винилхлорид), ПЕВП тръби.

1. При канализационни инсталации изпълнени от PVC и каменинови тръби да се спазват БДС, ПИПСМР и действащите нормативи в РБългария.

2. Условия за използване на ПЕВП тръби.

Тръбите и фасонните части от които ще се изгражда вътрешната канализация

трябва да са придружени с:

Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването.

Свидетелство от Комитета по стандартизация и метрология.

Писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустроството.

Сертификат за качество от фирмата-производител.

Проспекти.

Да се спазват изискванията по т.т. 2, 3, 4 посочени в част: II “Изграждане на водопроводи с тръби от полиетилен висока плътност/ПЕВП/.

ЧАСТ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Опорен полигон и нивелачни репери

Изпълнителят е длъжен да провери и възстанови за своя сметка опорния полигон и мрежата от нивелачни репери на обекта. Изпълнителят е изцяло отговорен за точността на трасирането и възстановяването на коя и да е опорна точка или нивелачен репер.

2. Трасиране на обекта

Изпълнителят е длъжен да извърши цялостно и подробно трасиране на обекта. Той трябва да  осигури, установи и поддържа нивелачни репери описани в таблица със съответстващите им нива, на разстояния съгласувани с Инвеститора. Определените от Инвеститора данни трябва да бъдат представяни от Изпълнителя.

3. Съществуващи теренни коти

Изпълнителят е длъжен да провери и да се увери, че съществуващите теренни коти са верни. Ако Изпълнителят оспорва някоя кота, той трябва да представи на Инвеститора таблица с местоположението на котата, считана за грешна и коригираната й стойност. Оспорваните теренни коти могат да бъдат корегирани само след одобрението   на Инвеститора.

4. Проекти

Всички изменения и допълнения на съществуващите проекти, както и всички други работни проекти, изготвени по време на строителството на обекта, трябва да бъдат одобрени и подписани от Инвеститора. Без  подписа на Инвеститора не могат да бъдат извършени сътветните строителни работи.

5. Материали

Изпълнителят трябва да уведоми предварително Инвеститора за източниците на материали, които възнамерява да ползва, за да може той да се увери, че същите са подходящи. Материал, чиито източник не е бил предварително одобрен от Инвеститора няма да бъде използван. Това не означава, че целият материал от източника е одобрен. Изпълнителят е длъжен да устонови системен контрол и чрез изпитване да докаже, че е използван само материал, който удовлетворява техническите изисквания, дадени в различните клаузи на тази Техническа спецификация.

6. Изпитвания

За меродавни се приемат само вида и количеството на изпитванията, съгласно предписанията на тази Техническа спецификация, с изключение на случаите, когато това право е предоставено на Инвеститора.

Инвеститорът може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати.

Освен изпитванията, специфицирани в тази Спецификация, Инвеститорът може да изисква допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти.Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

7. Представяне на отчети

Изпълнителят е длъжен да подпомата Инвеститора при управлението на процеса на реализация, като му предоставя подробни отчети за напредъка на работата и други подобни отчети, които са необходими и се изискват от Инвеститора.

8.Проверка и измерване на работите

Инвеститорът може във всеки един момент да провери качеството и да измери количеството на изпълнените работи. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай, по-големите разходи са изцяло за сметка на Изпълнителя.

II. ИЗКОПИ

1. Обхват на работата

Изпълнението на изкопите включва:

Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа.

Изкопите за тръбни водостоци, тръби, сифони, дренажи и канали се ограничава от  изкоп до оказаната дълбочина и  широчина равна на външния диаметър на тръбата, на водостока или на съединителя.

При изкопи за плочести водостоци, мостове, контрафорси, колони, подпорни стени, петите на колоните, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите.

2. Изкопи за съоръжения

Изкопът за съоръжения  се състои от всички изкопи, посочени в напречните профили, които са необходими за изграждането на мостове, кутиобразни, правоъгълни, тръбни, устообразни и плочести водостоци, устои, стълбове, подпорни стени и прагове.

Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в Проекта. Инвеститорът може да изиска допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск В10 или друг материал, одобрен от Инвеститора. След полагането на подложния бетон не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа.

Котловани и траншеи за основи на мостове, кутиеобразни, правоъгълни, тръбни, устообразни и плочести водостоци, стени и други съоръжения, трябва да се изпълняват до нивата и размерите, дадени в Проекта или до нивата и размерите, изисквани от Инвеститора.

III. Водостоци, подпорни и укрепителни стени, планировъчни елементи.

1. Отводнителните улеи

Минералните материали за легло на отводнителните улеи трябва да отговарят на изискванията на БДС 171.

Бетонът използван за легло на отводнителните улеи трябва да бъде с клас по якост на натиск B 7,5 и максимален размер на зърната на добавъчния минерален материал не по-голям от 20 mm.

Цименто пясъчния разтвор за подравняване на основата на готовите елементи на отводнителните улеи трябва да е с марка по якост на натиск не по-малка от М 5.0 и средна дебелина не по-голяма от 2 cm.

Отводнителните улеи трябва да отговарят на изискванията на БДС 11483.

2. Бетонови бордюри

Бетоновите бордюри трябва да отговарят на изискванията на БДС 624.

При транспортирането на елементите те трябва да се нареждат и укрепват така, че да се избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство.

Готовите елементи се полагат върху подложен пласт с дебелина не по-малка от 10 cm, когато е изпълнен от бетон и не по-малка от 5 cm когато е изпълнен от минерален материал пясък. В краищата на бермите и при петите на насипа се изпълняват бетонови прагове с дебелина не по-малка от 30 cm и бетон.

3. Устройства за събиране и ревизиране на вода

Бетоновите тръби, бетоновите бордюри, стоманобетоновите пръстени, капаците и решетките на шахтите на водоприемните шахти трябва да отговарят на изискванията на съответните стандарти БДС 1463, БДС 624, БДС 5773, БДС 1623, БДС 1660 и БДС 5772.

Бетонът за основи на шахти и казанчета трябва да бъде с клас по якост на натиск В10 и максимален размер на зърната не по-голям от 20 mm

Циментовият разтвор за основа на пръстен и рамки трябва да е с марка по якост на натиск не по-малка от М 5.0.

Бетоновите тръби се замонолитват в непосредствено излята преди това бетонова основа, която трябва да е с дебелина не по-малка от 10 cm и клас по якост на натиск В15.

Събирателните шахти се изпълняват от бетон с клас по якост на натиск В20.

Връзките между бетоновите тръби и шахтите трябва да бъдат замонолитени с бетон с клас на якост на натиск В15 и дебелина не по-малка от 15 cm, като челата на тръбите не трябва да навлизат във вътрешното пространство на шахтата.

Обратният насип трябва да е уплътнен до 95% от максималната суха плътност на скелета. При невъзможност за извършване на предписаната уплътнителна работа, изкопът трябва да бъде запълнен с бетон клас В10.

4. Водостоци

Изпълнението на сглобяемите тръбни водостоци трябва да се извършва съгласно проекта.

Тези водостоци се изпълняват като водоотводни пътни съоръжения при наличие на насипи с височина не по-голяма от 15 m измерена от радието на водостока до нивото на пътната настилка и височина не по-малка от 0,60 m измерена от горния ръб на тръбата до пътната настилка.

Изборът на типа и размерите на тръбния водосток се определят в проекта въз основа на съответни изследвания и изчисления.

Сглобяемите тръбни водостоци се изпълняват със сглобяеми фундаменти (подложки) или с монолитен фундамент, съобразно проекта и изискванията на Инвеститора.

Готовият фундамент се приема по нива и размери от  Инвеститора.

Тръбите за сглобяеми тръбни водостоци трябва да отговарят на изискванията на БДС 1462.

Тръбите  трябва да имат дължина 99( 199 ) cm и светъл отвор (диаметър) 50, 80, 100 и 150 cm. Дебелината на тръбите се определя в проекта в зависимост от отвора и височината на насипа.

Непосредствено преди монтирането на тръбите върху предвиденото за тях легло на фундамента се полага циментов-пясъчен разтвор 1:3 с дебелина от 1 до 2 cm.

Всички замонолитвания на фуги и връзки се извършват с цименто-пясъчен разтвор 1:3.

5. Подпорни стени

5.1. Монолитни бетонни подпорни стени

Изпълнението на монолитните подпорни стени от бетон трябва да се извършва съгласно представените проекти и указанията на Инвеститора. Проектните решения трябва да удовлетворяват изискванията на “Норми за проектиране на подпорни стени” и “Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”.

Изкопът за основите на подпорните стени трябва да отговаря на размерите и  нивата (котите), дадени в проекта.

При земни почви дълбочината на фундиране трябва да бъде не по-малка от 1 m. При скални терени основата на стената се полага върху почистена и подравнена, нераздробена повърхност на скалата.

Стените се разделят на ламели чрез напречни фуги. Дължината на ламелите се определя в проекта. Тя трябва да бъде не по-голяма от 12 m при скални почви, 10 m при чакълести почви и 8 m при останалите видове почви.

При необходимост Изпълнителят трябва да осигури и поддържа временно отводняване на изкопа за основи на стената, което позволява изпълнението както на фундамента, така и на самата стена да става на сухо.

Предната стена се изпълнява от гладък или релефен кофраж съгласно проекта.

Короната на стената завършва с покривна плоча.

Когато стената е на нивото на пътя, за осигуряване безопасността на движението по короната на стената се поставя парапет или предпазна ограда съгласно проекта.

В долната половина на надосновната част се оставят отвори (барбакани) ( 10 cm. Броят и разположението им е даден в проекта.

Монолитните подпорни стени от бетон се изпълняват от бето с клас по якост на натиск не по-малък от:

- В10 за основи;

- В15 за надосновна част;

- В20 за покривни плочи.

Върху задната част на стената се изпълнява хидроизолация съгласно проекта.

5.2.Монолитни стоманобетонни подпорни стени

Дълбочината на фундирането е дадена в проекта и се приема от Инвеститора. Покритието на предния ръб на фундамента на стената, с почвен слой до нивото на прилежащия терен, трябва да е не по-малко от 50 cm.

Основата на стената се полага върху пласт подложен бетон с клас по якост на натиск В10 и дебелина 10 cm, като се разделя по дължина на ламели с напречни фуги. Дължината на ламелите се дава в проекта или определя от Инвеститора в зависимост от вида на почвата, но не може да е по-голяма от 10 m.

Надосновната част на монолитните стоманобетонни стени се изпълнява с клас по якост на натиск на бетона съгласно проекта, но не по-малко от В20.

Надосновната част се разделя по дължина на ламели, съответстващи на ламелите на основата.

За отвеждането на проникналите зад стената води се предвиждат барбакани ( 10 cm. Броят и разположението им се определят в проекта.

Стоманобетонните бетонни стени се изпълняват с бетон с клас по якост на натиск не по-малък от:

- В10 за подложен бетон;

- В20 за бетон за основи и надосновна част.

Армировката на стените се изпълнява от стомана клас А-I и А-III.

IV. Бетонови, кофражни и армировъчни работи.

1. Стандарти и методи на изпитване

Контролирането и определянето на якостта на бетона трябва да бъде направено на базата на якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС 9673  чрез статистически метод, позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната (контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне.

Пробите за изпитване на бетонната якост трябва да бъдат взети от мястото на приготвяне на бетона  и/или от мястото на полагане, както нареди Инвеститорът.

Контролирането и определянето на якостта на натиск чрез безразрушително изпитване според БДС 3816 и БДС 15013, или взимането на ядки от бетонната конструкция, трябва да се извършат от акредитирана лаборатория само с писмено разрешение или нареждане от Инвеститора.

2. Бетонни смеси

Техническите изисквания за приготвяне, транспортиране и полагане на бетонни смеси се определят в БДС 4718, а методите на изпитване в БДС 7016.

Бетонната смес, класифицирана от БДС 7268 според слягането на конуса на Абрамс, трябва да отговаря на един от следните класове съответстващ на употребата на сместа:

-Клас К1 	- мярка на слягане 0-2 cm;

-Клас К2 	- мярка на слягане 2-8 cm;

-Клас К3 	- мярка на слягане 8-14 cm;

-Клас К4 	- мярка на слягане над 14 cm.

3. Изпълнение на бетонови работи

Подготвителните работи за оформяне на основата за бетона трябва да бъдат извършвани съгласно Проекта. Окончателно оформената основа трябва да бъде приета от Инвеститора преди полагането на бетонната смес.

Бетонът  трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма от 1.5 m. В такива случаи за подаване на бетон ще се използват тръби.

Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им краища да са положени под повърхността на прясно положения бетон.

Бетонът може да бъде положен и чрез употребата на бетон  помпа.

Бетонната помпа, вкл. приемния и разтоварващия бункер и тръбите трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал вреден за бетонната смес.

Контролът и оценката на якостта на бетона се извършват съгласно БДС 9673. Пробите за контрол се вземат от мястото на приготвяне на бетона. Контролът и оценката на водонепропускливостта, мразоустойчивостта и плътността се извършват съгласно БДС 7269. Пробите за контрол на тези показатели се вземат от мястото на приготвянето на бетона.

4. Готови бетонни елементи

Техническите изисквания, правилата за приемане, взимане на проби, методи на изпитване, правила за складиране, транспортиране, маркиране и документиране на готовите бетонни елементи, включени в пътните съоръжения, трябва да отговарят на изискванията за бетон, и на следните стандарти:

БДС 624 “Бордюри бетонни” ;

БДС 1462 “Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци”;

БДС 11482 “Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи”

БДС 11483 “Улеи бетонни  за отводняване  на пътни насипи”;

5. Отводнители

За отвеждане на повърхностните води от пътното платно на мостовите съоръжения, на определени места от връхната конструкция се поставят  отводнители. Видът, размерът и местата на отводнителите се означават върху приетия ситуационен план на съоръжението.

Нормално отводнителите се поставят до бордюра на пътното платно на съоръжението. В случаите, когато това е  невъзможно по конструктивни съображения (наличие на главна греда на това място), отводнителите се отместват в тротоара. Насочването на водата към тях се осъществява чрез скосяване на бордюра от разстояние, не по-малко от 1 m.

По дължина на конструкцията отводнителите се поставят на разстояние съгласно проекта.

6. Парапети

Производството на парапети за подпорни стени трябва да бъде изпълнено по предварително изготвени проекти в съответствие с нормативите за проектиране.

При дължина на парапета по-голяма от 20 m в конструкцията му трябва да се предвидят за изпълнение температурно разширителни връзки.

Основните конструктивни елементи на парапетите като стълбчета, решетъчни пана, ръкохватки, краища, и крепежни части трябва да бъдат произведени от стомана тип  Б СТ.3 по БДС 259.

Всички стоманени елементи за парапети трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез горещо поцинковане в съответствие с EN 1461 или с други  защитни материали посочени в проекта.

VII. Огради и пътнa маркировка.

1.Стоманена предпазна ограда

Местоположението, монтажа на стоманената шина, носещите стълбчета, основите за стълбчета, скрепителните елементи и материали, оформянето на началото, края и светлоотразителните елементи на стоманените предпазни огради  трябва да отговаря на изискванията на EN 1317.

2. Пътна маркировка

Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, а временната маркировка за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят.

Осовата  линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат положени с помоща на маркировачни машини, одобрени от Инженера, а другата маркировка - с помощта на шаблони.

Всеки участник следва сам да направи проверка за местата и режима за извозване на отпадъците в Община Дряново, като това следва да е включено в предлаганата цена.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За всеки от обектите съществува одобрен инвестиционен проект във фаза технически проект,  с влязло в сила разрешение за строеж. Инвестиционен проект представлява графичната част към техническото задание към документацията по настоящата обществена поръчка.