ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

за изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет

Проектът е  за „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“ и  „Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“, със следните подобекти:

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до общински път  GAB3121“;

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново - Трявна )“.

ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

Съгласно заданието за проектиране и изготвения инвестиционен проект по цялата дължина на проектираните участъци се предвижда полагане на 2 бр. свободни тръби HDPE Ф40 за бъдещо изтегляне на оптичен кабел. Тръбите да бъдат положени в изкоп отляво/отдясно на пътните отсечки по растящия километър съгласно изготвения инвестиционен проект.

Изкопни работи

Пресичанията на различните подземни съоръжения да се извършват чрез ръчно прокопаване. Също ръчно да се прокопават участъците с опасно сближаване с други кабели.

Останалите изкопни работи да се извършват механизирано, чрез багер с кофа, каналокопач и др., в зависимост от широчината на изкопа и конкретната ситуация. При механизираните изкопни работи да се работи с повишено внимание за избягване на аварии с неотразени подземни съоръжения или разминаването им в конкретната ситуация с отразеното в проекта.

Дъното на изкопа да се подравни, да се отстранят едрите камъни и да се изпълни подложка от пресята пръст или пясък с дебелина 10 см.

Полагане на защитни тръби

Преди полагане на тръбите дъното на изкопа да се почисти и подравни с пресята пръст или пясък. Тръбите са HDPE с диаметър ф40 мм – 2 бр. Те се доставят навити на рула или барабани. Тръбите да се полагат в една ос, като се избягват усуквания и резки вертикални или хоризонтални огъвания. Краищата на тръбите да се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях. Свързването на тръбите да става след перпендикулярно срязване и нахлузване на пластмасова съединителна муфа.

HDPE тръбите трябва да бъдат със следните технически характеристики:

-	HDPE тръби с PN 10 bar и Ф40мм по DIN 8074/75

-	Изработени от полиетилен с висока плътност PE 80-MRS 8

-	Външен диаметър 40±0,4 мм с точност до 1 мм

-	Гладка външна повърхност

-	Оребрена вътрешна повърхност с височина на ребрата h=0.15÷0.30 мм

HDPE тръбите да се муфират с пластмасови съединители, състоящи се от тяло, в което влизат двата края на съединяваните тръби и към което се завиват две черупки. Уплътняването да се извършва с помощта на гумени пръстени. Отрязването на HDPE тръбите и подготовката за свързването им да става с комплект специализирани инструменти.

Обратното засипване да се изпълнява веднага след полагане на тръбите до дълбочина 0,2÷0,3 метра. Предупредителната сигнална лента да се полага на дълбочина, равна на половината разстояние между повърхността на терена и тръбите с надпис „ВНИМАНИЕ СЪОБЩИТЕЛЕН КАБЕЛ!“ с широчина до 200 мм и дебелина 0,2 мм. Лентата трябва да е трайно маркирана с черни букви и да не се усуква при полагане. Надписът на лентата да е през 1м, с височина на буквите 0,05м.

На всички пресичания на улици да се положат стоманени тръби ф108 – 2бр. Краищата на тръбите да се запечатват с тапи тип „свободна тръба“ преди полагането им с цел предотвратяването на проникване на земна маса или други замърсители в тях.

Преминаването от едната на другата страна да се прави под ъгъл от 90 градуса чрез изграждане на шахти от двете страни на улицата.

Стоманената защитна тръба трябва да продължава от двете страни на улицата на разстояние не по-малко от 1 м.

Шахти

Съгласно изготвения проект, по цялата дължина на трасето се предвижда изграждане на шахти, за предпазване на муфите и кабелните резерви за тях от механични увреждания, влага и др. Размерите им да гарантират минимален допустим радиус на огъване на кабела – 150мм. Шахтите да се полагат върху основа от пресята пръст или пясък, а рамката с капака да е на нивото на банкета, при пресичане на пътя, или да бъде зарита на 50см под терена когато е в обработваеми земи.  Отрязването на тръбите да става на 20см от стената на шахтата. Тръбите да преминават през технологичните шахти без прекъсване, или съединени с допълнително парче тръба и пластмасови съединители. Укрепването на тръбите към стените на технологичните шахти да става задължително с пластмасови скоби към съществуващи конзоли и (или) с полиетиленови дюбели, като подвеждането на тръбите трябва да се направи така, че да не се кръстосват с други кабели.

Реперни стълбчета

Над всички шахти извън населени места да се поставят реперни стълбчета. Да се ориентират така, че предната им страна да е успоредна на трасето на защитните тръби. Реперните стълбчета да се боядисат с бяла боя, устойчива на атмосферни влияния. Най-отгоре се поставя червена ивица с височина 0,10 м. Височината на реперните стълбчета е 1,10 м. На всяко реперно стълбче, което маркира шахти, се изписват видът и номерът на шахтата, а в населено място на стената откъм нея се нанася разстоянието в метри до центъра й .

ЧАСТ БХТПО ЗА КАБЕЛНИ ЛИНИИ

При извършване на изкопни работи в урбанизирани територии, изкопаната пръст от тротоарите, да се изхвърля към страната на платното на улицата, а тротоарната настилка и другите камъни на срещуположната страна на разстояние не по-малко от 0,3м от ръба на изкопа. В началото и края на изкопа да се поставят бариери с предупредителни надписи. Ако през време на разкопаването се открият тръби, кабели и други непосочени в работните чертежи водовземни съоръжения (инсталации), работата се спира и се известява ръководителя на земните работи за получаване на съответни указания. Изкопните работи да се извършват с голямо внимание и на дълбочина под 0,4м да се работи само с лопата.

Когато се налага изкопите да останат открити през нощта задължително да се поставят светлинни сигнали (лампи) с червен цвят.

Изкопите на кабелните шахти да се оградят от четирите страни с бариери, или специално пригодени дървени съоръжения. През нощта задължително да се постави светлинен сигнал. При наводняване на шахтите строителните работи да се извършват след пълното им отводняване.

При опасност от срутване (слаба почва и дълбоки изкопи) стените на изкопа да се укрепят с дъски и греди.

Извън населени места изкопите да се сигнализират по подходящ начин.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И РЕМОНТ НА КАБЕЛНИ МРЕЖИ

Всички строителни работи да се извършват съгласно Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труда.

1.Демонтажни и строително-монтажни работи.

При изпълнение на демонтажни и строително-монтажни работи в близост до кабелни мрежи трябва да се спазват указанията, дадени във “Временните правила и норми по ТБ при строително-монтажните работи” и “Правилник по безопасност на труда при експлоатация на въздушни и кабелни линии и мрежи”.

Задължително е заземяването на проводниците с преносими заземители при тяхната регулация.

В зависимост от конкретните условия ръководният персонал трябва да предвижда в отделните инструкции възможните допълнителни мероприятия за повишаване на безопасността при извършване на работи в близост до кабелни мрежи.

ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

С цел опазване и възпроизводство на околната среда всички строителни работи да се извършват съгласно “Закон за опазване на околната среда” от 2002 г. и всичките му изменения до момента.

При строителство и експлоатация да се спазват изискванията за рационално използване на земята, по-добра организация на строителството, ограничаване вредното влияние на електромагнитните полета и минимално увреждане на ландшафта.

При експлоатация на съобщителни мрежи отпадъчни продукти няма. При евентуална авария, подмяната на проводници, кабели и съоръжения да се извършва своевременно, като демонтираните материали да се извозват на подходящо място.

Всички данни по технологичната част са посочени в предните глави, като всички габаритни отстояния съгласно Наредба № 3 и действащите нормативи да бъдат  спазени.