ОБЩИНА ДРЯНОВО

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА

ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

И БИОГОРИВА

Приета с Решение №265/25.03.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №33)

2013 – 2015 год.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ В ДОКУМЕНТА

Общински план за развитие на Дряново 					ОПР

Национална дългосрочна програма за насърчаване

използването на ВЕИ в България 2005-2015 г. 				НДПВЕИ

Закон за енергийната ефективност 						ЗЕЕ

Закон за възобновяемите и алтернативните източници

и биогоривата 									ЗВАЕИБ

Закон за опазване на околната среда						ЗООС

Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух			ЗОЧАВ

Европейски съюз								ЕС

Европейска общност								ЕО

Европейска комисия								ЕК

Страни членки									СЧ

Енергийна ефективност							 ЕЕ

Възобновяеми енергийни източници						ВЕИ

Общинска програма за насърчаване използването на

възобновяеми енергийни източници						ОПВЕИ

Договор за енергоспестяване с гарантиран резултат				ЕСКО

Министерство на икономиката и енергетиката				МИЕ

Министерство на околната среда и водите					МОСВ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството		МРРБ

Агенция за устойчиво енергийно развитие 					АУЕР

Държавна агенция за енергийно и водно регулиране				ДКЕВР

Национална електрическа компания						НЕК

Агенция за информационни технологии					АИТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Община Дряново се намира в административна област Габрово, в централния дял на Предбалкана с надморска височина от 180 до 640 м.  Общината обхваща гр.Дряново и 62 малки селища. Средищният град е лесно достъпен по основните транспортни връзки на Северна и Южна България: жп линията Русе – Подкова и магистралата Русе – Стара Загора.

Релефът на Дряновска община е хълмист и нископланински. Преобладават склоновите равнини с наклон 10˚ – 15˚. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3,0 км., а вертикалната 100 – 200 м. Формира се характерния инверсен тип релеф.

Климатът е умерено – континентален. Средните годишни валежи в района са 750 мм. Максимумът на валежите е пролетта (първичен) от месец март до първата половина на месец юни и през есента  (вторичен).

Преобладаващите ветрове в района на гр. Дряново са северозападните. Най-чести са през януари и февруари 66% , а август 34% .

През територията на Дряновската община преминават напречно реките Янтра и Дряновска. Вследствие на специфичните геолого - морфоложки и климатични особености, районът се отличава със сравнително по-голяма водност от останалите райони на Предбалкана между 130 – 200 мм годишно. Пролетните дъждове и интензивното топене на снежната покривка по поречията на реките засилват тяхната поройност и ерозионните процеси. Средния годишен брой на приижданията е 40 – 50 дни.

Енергийната мрежа на град Дряново се състои от една подстанция 110 / 20 кV, която се захранва от два 110 кV далекопровода. Селищата на територията на Община Дряново се обезпечават от 14 на брой   20кV далекопроводи, които захранват общо 157 броя трафопоста. Енергомрежата на технически подрайон Дряново освен селища от община Дряново обслужва и населени места от Севлиевска и Великотърновска общини. Годишното потребление на електроенергия възлиза на около 32 040 000 хил. KW/h, като около  20% от консумираната електроенергия се ползва от промишлеността.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ И НЕВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Енергийните източници са две основни групи:

- Невъзобновяеми

- Възобновяеми

Невъзобновяемите източници са се натрупали в земната кора за милиарди години от биологични материали и се използват безвъзвратно. Такива са въглища, нефт, природен газ, уран и др.

Възобновяемите - Основните възобновяеми енергийни източници са: слънчевата радиация, кинетичната енергия на вятъра, енергията на водата в реките, приливите в океаните, морските вълни и др.

1. Невъзобновяеми източници на енергия

|  | Основната част от необходимата енергия се получава от невъзобновяемите енергийни източници. Въглищата, нефтът и природният газ имат равностойно участие и задоволяват близо по 30% от общите енергийни нужди на планетата. |
| --- | --- |

Невъзобновяемите енергийни източници се използват главно по икономически и технически причини. В световен мащаб, евтините находища на въглища, нефт и газ се изчерпват. Остават тези, които са по-надалеч, по-надълбоко, по-некачествени и затова енергията, получена от тях, се оскъпява.

|  | Въглищата са невъзобновяем енергиен източник. През 19 и първата половина на 20 век, те са основен и най-важен енергиен източник, a в момента заемат основен дял в производството на електрическа енергия и в металургията. Въглищата се добиват основно по два начина: подземен и открит. |
| --- | --- |

При изгаряне на въглищата, част от топлината се използва за изпаряване на съдържащата се в тях вода. Въглищата се използват главно за получаване на електрическа енергия. От тях се получават кокс, който се използва в металургията и някои други индустриални производства, както и брикети, които се използват за отопление. В световен мащаб се счита, че въглищните запаси ще бъдат достатъчни за период от 200 до 500 год. Основният проблем е, че те замърсяват околната среда.

|  | Нефтът е смес от газообразни, течни и твърди въглеводороди. Той е гъста и плътна течност. Образува се по естествен път под повърхността на Земята при разлагането на органичните вещества. Чрез обработване нефтът може да бъде разделен на газообразни въглеводороди (метан, пропан, бутан), бензин, дизел, керосин, мазут, смазочни масла. |
| --- | --- |

Масово нефтът започва да се използва към средата на 20 век и става основно гориво след 1950 год. Сега той заема близо 1/3 от общия топливо - енергиен баланс на планетата. Нефтът се добива чрез сонди. Нефтът не се използва в суров вид, а след преработка, при която се разделя на фракции.

|  | Природният газ се образува при разлагането на органични вещества и е много важен енергиен ресурс. Основните предимства на природния газ са ниската му себестойност, лесното му транспортиране на големи разстояния по сушата - чрез тръбопроводи, и е екологично чист продукт. Недостатъците му се изразяват в токсичност, задушливост, пожаро и взриво - опасност. |
| --- | --- |

Природният газ се среща заедно с нефта. Находищата се делят на почти чисто нефтени, смесени и почти чисто газови.

|  | Уранът (или по-точно Уран-235) може да се използва в ядрените реактори и при създаването на ядрени оръжия. Когато се прибави един неутрон в ядрото на урана, Уран-235 се превръща в Уран-236. Този процес се нарича ядрен синтез и отделя огромно количество топлина, която е полезна при генерирането на електроенергия в ядрените реактори и за създаването на т.нар. "атомна бомба". |
| --- | --- |

2. Възобновяеми източници на енергия

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), комбинирани с рационалното използване на енергията, се считат за най – доброто разрешение на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и икономическото развитие. Използването на ВЕИ ще доведе до намаляване вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива, водещо до промените в климата, които особено в последните години отправят все по - тревожни сигнали за човечеството. Глобалните предизвикателства свързани с околната среда изискват отговор и действия на глобално, регионално, национално и местно ниво. Освен това ВЕИ дават основен принос към устойчивото развитие на икономиката.

Продължаващият и задълбочаващ се енергиен дефицит на изкопаеми горива в европейските държави, включително и нашата, нараства. Увеличава се икономическата зависимост на европейската икономика от страните – износителки на петрол, природен газ и други енергоизточници. В тази връзка вече е в ход нова насока за развитие на възобновяемите енергийни източници в Европа, която предвижда рязко нарастване на дела на алтернативни и възобновяеми източници за покриване на собствените енергийни и горивни нужди.

Производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) има добре известни ползи както в Европейския съюз, така и в България. Тези ползи са анализирани многократно в редица доклади и в основни стратегически документи на национално ниво и могат да се обобщят в следните направления:

- подобряване на сигурността на енергийните доставки;

- повишаване на конкурентоспособността на индустрията и секторите, разработващи технологии за оползотворяване на ВЕИ;

- намаляване на емисиите на парникови газове основно от енергийния сектор;

- намаляване на националните и регионални емисии на замърсителите;

- подобряване на икономическите и социалните перспективи за регионално развитие.

|  | Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизтощими – слънчевата енергия, енергията на вятъра, енергията на водата в реките, енергия на морските вълни, на приливите и отливите и на океанските течения, геотермалната енергия, Като такива могат да се определят и други енергии, произведени от отпадъци, растителна и животинска биомаса /биогаз/. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство. |
| --- | --- |
|  | Вятърна енергия (или енергия от вятъра) е възобновяем вид енергия и представлява кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Тя се превръща в полезна форма на енергия, най-често в електрическа или механична. |

- При механична, вятърна енергия, вятърът е използван за задвижване на платноходи, за помпане на вода, за напояване, или за задвижване на вятърни мелници.

- При електрическа вятърна енергия с помощта на електрически генератори, силата на вятъра може да се превърне в електричество.

Вятърната енергия е чиста, без вредни емисии. За сметка на това конструирането на ветрогенератори не се посреща с ентусиазъм от всички, най-вече заради някои странични ефекти върху околната среда - разливане на смазочни материали и хидравлични течности, промени в микроклимата, опасност за птиците и други.

Недостатъкът на този вид енергиен източник е непостоянството на вятъра по големина и посока.

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в Европа. Очаква се през 2020 г. електричеството, генерирано от вятърните турбини, да покрива нуждите на 195 милиона европейци или половината от населението на континента.

Оценка  потенциала на ветровата енергия

Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия. Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.

Трябва да се отбележи, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от направените измервания на височина 10 м. над земната повърхност е извършено райониране на страната на три зони с различен ветрови потенциал, по представената картосхема.

Картосхема на ветровия потенциал в България

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал – включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България.

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал – включва черноморското крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 м. надморска височина.

Зона С: зона на висок ветроенергиен потенциал – включва вдадените в морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина над 1000 м.

|  | Енергията на водата (под формата на кинетична енергия, температурни разлики или осмотична енергия) също може да бъде използвана. Тъй като водата има към 800 пъти по-голяма плътност от въздуха, дори малък поток от вода може да породи значителни количества енергия. |
| --- | --- |
|  | Потенциалната енергия на водата в реките се възобновява вследствие на изпарението на водата от слънчевата енергия. Това е единственият усвоен в голяма степен възобновяем източник на енергия. Кинетичната енергия на водата в реките се преобразува в електрическа енергия чрез водноелектрически централи. Водноелектрическите централи използват енергията на водна маса за произвеждане на електричество. Обикновено се използва вода от язовир, за да върти водна турбина с прикачен електрически генератор, който се задвижва от падаща вода. |

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ и е силно зависим от сезонните и климатични условия. Достъпният енергиен потенциал на водните ресурси в страната е 15 056 GWh (~1 290 ktoe /килотона петролен еквивалент/) годишно.

Водноелектрическите централи  - варират от съвсем малки по размер „микро-ВЕЦ-ове“ до огромни язовири, които осигуряват електричество на милиони хора. Близо 20% от електричеството в световен мащаб се произвежда от различни водноелектрически централи и представлява около 88% от енергията идваща от възобновими енергийни източници.

Водноелектрическите централи са скъпи за проектиране и строителството, но след това няма разходи за гориво. Цената на произведената електрическа енергия зависи от природните дадености — наличието на вода (голям дебит) и голям напор (високи планини).

Нашата страна е бедна на водни ресурси. Подходящи реки има само в Рила и Родопите, и то с доста малък дебит и неравномерен отток. Затова са изградени водноелектрически каскади, водата, за които се събира в язовири. Необходимо е да се съгласува използването на водата за производство на електрическа енергия и за нуждите на водоснабдяването и напояването.

Малките водноелектрически централи могат да се изградят на течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Подходящи са за отдалечени от електрическата мрежа потребители и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие. Напоследък активно се развиват технологии за усвояване на енергийния потенциал на водни потоци с ниска скорост.

Делът на електроенергията, произведена от водноелектрически централи на година е между 4% и 7,4% от общото производство на електрическа енергия за страната, което ги прави най-значителния възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния баланс на страната.

Приливите и отливите се пораждат от привличането на Луната и Слънцето и се редуват на всеки 6 часа. Недостатък е неравномерната мощност. Приливите и отливите в Черно море са незначителни и тяхната енергия е неизползваема за България.

Енергията на морските вълни е производна на енергията на вятъра и е различна по място и време и е без практическо приложение за България.

Океанските течения се пораждат от нагряването на водата от Слънцето и въртенето на Земята. Друга възможност е да се използва разликата в температурите между повърхността на океана и дълбоките му слоеве. Тези условия дават възможност да се направи термопомпа, която да използва тази температурна разлика.

|  | Геотермалната енергия е енергия, получавана от земната топлина. Топлината се прихваща на няколко метра дълбочина в земната кора чрез геотермална топлинна помпа, а в някои райони на Земята може да бъде прихващана и на дълбочина няколко километра. Строежът на геотермална електроцентрала е скъп, но разходите по нейната експлоатацията са ниски, което води до ниска цена на електроенергията. |
| --- | --- |

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове.

Енергийните ресурси на планетата, като природни горива, енергия на вятъра, на водата и др. представляват преобразувана енергия, получена от слънчевото излъчване. Под слънчева енергия се разбира само директното използване на слънчевото излъчване.

|  | Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в Слънцето като резултат от ядрени реакции. Цялата енергия, която се подава към Земята от Космоса, се излъчва обратно в него. Благодарение на това се запазва температурно равновесие и средната температура на Земята се поддържа около 20°С. |
| --- | --- |

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия от произвежданата в момента.

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации са произвеждането на екологична топлинна енергия; икономия на конвенционални горива и енергии, използването им в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени.

Оценка на потенциала на слънчевата радиация в България

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като цяло се получава общо количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната за една година от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe. След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене.

Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в България

Слънчеви фотоволтаични инсталации

Генерирането на електроенергия от слънчеви фотоволтаици е една съвременна и свръхмодерна енергийна технология. Слънчевата фотоволтаика, въпреки бързо падащите цени, остава много зависима от преференциални условия.

При този подход трябва сериозно да се анализира екологичното въздействие от използването на такива технологии, основно поради дългосрочно ангажиране на селскостопански площи. Препоръчително е урбанизираното интегриране на фотоволтаични инсталации към покриви или фасади на сградите, както и двуфункционалното им използване - интегрирани към строителни панели или с директното им използване за покриви на помещения или паркинги.

|  | Биогориво - При фотосинтеза растенията растат и създават биомаса. Също известна като биоматерия, биомасата може да бъде използвана директно като гориво или за добивка на биогорива. Биогоривата - биодизел и биоетанол, които се произвеждат от биомаса на земеделски култури, могат да бъдат изгаряни в двигатели с вътрешно горене и бойлери. При изгаряне на биогорива се отделя складираната в тях химическа енергия. |
| --- | --- |

За производство на биогориво могат да се използват животински и растителни земеделски отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им изгаряне.

Съществен недостатък при производството на биогориво е необходимостта от сравнително висока температура, от порядъка на 30-40°С, за ферментацията на отпадъците. Това налага спиране работата на ферментаторите или използване на значителна част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ.

Основните бариери пред производството на биогаз са:

- значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации, достигащи до 4000–5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия;

- намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове);

- неефективна работа през зимата.

Биомасата - от всички възобновяеми енергийни източници, биомасата (дървесината) е с най-голям принос в енергийния баланс на страната. Енергийният потенциал на биомасата се предоставя почти на 100% на крайния потребител, тъй като липсват загубите при преобразуване, пренос и дистрибуция, характерни за други горива и енергии. Делът на биомасата към момента е близък до дела на природния газ. Следователно влиянието й върху енергийния баланс на страната не бива да се пренебрегва. На фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че употребеното за енергийни нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е основния консуматор на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната.

3. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА. РЕГИОНАЛНИ ЦЕЛИ. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ

3.1 Основание за разработване

Общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013 – 2014 г. е разработена на основание чл.10 ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

3.2 Национални цели и законодателна рамка

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%.

Националните цели за развитие на сектора на ВЕИ са посочени в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ (НДПВЕИ):

- Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 година да надвиши 9% от брутното производство на електрическа енергия.

- Заместване на конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по-малко от 1 300 ktoe годишно.

- Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните възможности и пазарни условия в страната.

Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисиите парникови газове.

Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници се определя от следните по-важни нормативни документи:

- Закон за енергетиката;

- Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата;

- Закон за водите;

- Закон за земеделските земи;

- Закон за опазване на околната среда;

- Енергийна стратегия на България;

- Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;

- Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата и Протокол на Киото;

- Решения на ДКЕВР за преференциалните цени на изкупуване на електроенергия от ВЕИ.

Тези актове транспонират в Българското законодателство следните по-важни Европейски директиви:

- Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за  изменение и впоследствие за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО

- Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.

- Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт.

- Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите.

- Директива 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги.

- Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г., въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове (EСТЕ).

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:

- висока конкурентоспособност;

- сигурност на енергоснабдяването и

- спазване изискванията за опазване на околната среда

не може да бъде постигнато без мащабно внедряване на ВЕИ.

Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Националния план за икономическо развитие на Република България, в Енергийната стратегия на страната и са в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект, посочен в нея, е политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентоспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

3.3  Регионални цели

Регионалните цели трябва да са в синхрон с националните цели. По същество обаче, те са по-прагматични и са свързани с конкретни регионални проблеми. Най-важните от тях са:

- Повишаване на енергийната независимост на общините и региона;

- Създаване на временна и постоянна трудова заетост;

- Подобряване параметрите на околната среда;

- Привличане на местни и чуждестранни инвестиции;

- Осигуряване на по-евтина енергия;

- Въвеждане на нови технологии и ноу-хау.

- Осъществяване на местно устойчиво енергийно развитие.

Принципите, които са залегнали в разработването на НДПВЕИ и които имат отношение към регионалната политика, са следните:

- Децентрализация: Разширяване на отговорностите на регионалните и местните власти от планиране към реализиране на НДПВЕИ.

- Планиране: Реализирането на НДПВЕИ се осъществява чрез областните и общинските програми и подлежи на актуализиране в резултат на мониторинга и оценките от прилагането й.

- Ангажираност: Мерките на националната политика за развитие на ВЕИ не заместват, а допълват местните мерки.

- Партньорство и сътрудничество: осъществяване на дейностите по планирането и реализацията НДПВЕИ чрез партньорство с централните, регионалните и местните власти, НПО, бизнес-средите, научните организации (университети и институти).

- Информационно осигуряване: наличие на актуална информация на регионално и местно равнище относно изпълнението на НДПВЕИ.

Очаквани ефекти от подобряване на взаимодействието между централните и местните органи на изпълнителната власт:

- Балансиране на икономическите, екологичните и социалните аспекти при усвояване потенциала на ВЕИ.

- Институционална и секторна координация при решаване на задачите за развитие на ВЕИ.

- Повишаване на квалификацията в институциите на регионално ниво в прилагането на областните и общински програми по ВЕИ.

- Изграждане на информационна система за подпомагане на дейностите по ЕЕ и ВЕИ на местно ниво.

3.4. Общинска политика за насърчаване и устойчиво използване на възобновяеми енергийни източници

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

4.1. Главна стратегическа цел на общинска програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници:

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВ В ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА И ЕКОЛОГИЧНА ОБЩИНА

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на общината, основана на следните основни  приоритета:

- Намаляване на консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на ВЕИ.

- Намаляване консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ.

- Повишаване на използването на ВЕИ от местния бизнес.

- Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, вкл. ВЕИ.

4.2. Стратегическа цел, приоритети и цели на ОПНИВЕИ:

Приоритет № 1: Намаляване на консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на ВЕИ.

Цел 1: Балансирано усвояване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и биогорива и намаляване емисиите на СО2 в атмосферата.

Мярка1.1.  Анализ и оценка на реалните възможности за оползотворяване на потенциала на ВЕИ в района на Дряново.

Мярка 1.2. Повишаване на енергийната независимост на общината чрез използване на ВЕИ с доказана приложимост в конкретни сектори и обекти.

Мярка 1.3. Финансиране на проекти по ВЕИ. Усвояване на средства от структурните фондове на ЕС за проектите по ВЕИ.

Приоритет № 2: Намаляване консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ.

Цел 2.1. Насърчаване използването на ВЕИ в жилищата на територията на общината.

Приоритет № 3: Повишаване използването на ВЕИ от местния бизнес

Цел 3.1. Насърчаване използването на ВЕИ в предприятията на територията на общината.

Цел 3.2. Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти.

Приоритет № 4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, включително ВЕИ.

Цел 4.1. Изграждане на общински капацитет с кадри, специализирани в сферата на ЕЕ и ВЕИ.

5. ОЦЕНКА НА РЕСУРСНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

5.1. Кадрово обезпечаване

Кадровото обезпечаване изпълнението на ОПНИВЕИ е незадоволително към момента, имайки предвид количеството и качеството на предстоящите дейности по Програмата. В рамките на приоритетна ос 4, цел 4.1 са предвидени мерки за създаване на общински капацитет в сектора на ЕЕ и ВЕИ, който да изпълнява дейностите по общинските програми по ЕЕ и ВЕИ. Дейностите по двете програми са взаимно свързани и взаимно допълващи се. Обученията на специалистите от общината могат да се реализират чрез използване на проекти по Оперативните програми.

5.2. Финансово обезпечаване на проекти за оползотворяване на ВЕИ

Финансирането на програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива  за периода 2013 - 2014 г. може да бъде осигурено по различни начини. За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може общината най-ефективно да се възползва от тях е необходимо задълбочено проучване на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.

По-долу са посочени множество възможности за финансиране, с различни от общинския бюджет източници, вкл. безвъзмездно финансиране на проекти в сферата на ВЕИ.

5.2.1. Собствени средства

5.2.2. Програми и Структурни фондове на ЕС

Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми. Националните фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ са:

- ОП ”Регионално развитие”;

- ОП “Конкурентоспособност на българските предприятия”;

- “Национален план за развитие на земеделието и селските райони”;

- ОП „Околна среда”;

- Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда – за финансиране на проектите „Съвместно изпълнение”;

- Социално инвестиционен фонд;

- Национален доверителен фонд.

Изброените по-популярни европейски програми за грантово и субсидирано финансиране за електроцентрали и инсталации с ВЕИ се осъществяват през Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и за периода на действие на оперативните програми 2007 – 2013 г. средствата се отпускат както следва:

През МИЕТ:

- размер на субсидията за частни фирми:  40 ÷ 90 %;

- размер на субсидията за НПО:  не се отпуска финансиране;

- размер на субсидията за общини:  не се отпуска финансиране.

През МРРБ:

- размер на субсидията за частни фирми:  не се отпуска финансиране;

- размер на субсидията за НПО:  50 ÷ 70 %;

- размер на субсидията за общини:  100 % (грант).

През МЗХ :

- размер на субсидията за частни фирми:  70 %;

- размер на субсидията за НПО:  50 ÷ 70 %;

- размер на субсидията за общини:  100 % (грант).

От Европейската банка за възстановяване и развитие чрез български банки:

- размер на субсидията за частни фирми:  20 %;

Бюджетни средства

Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година. При обекти общинска собственост средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез  бюджетите на общините. Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в рамките на една календарна година.

Собствени средства:

Стопанските субекти могат да реализират проекти по ВЕИ и чрез собствени средства.

Съвременни икономически механизми:

- Финансиране от трета страна – най-често използван от предприятия за енергоефективни услуги чрез договори с гарантиран резултат;

- Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата “строителство” (построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” (предай). Тази форма може да бъде използвана чрез публично – частни сдружения за реализация на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ с голяма обществена значимост и ефективност;

- Договор с гарантиран резултат. Приложното поле за използването на този инструмент са взаимоотношенията с фирми за енергоефективни услуги, по които възложители са учреждения и институции на бюджетна или общинска издръжка (болници, училища, детски заведения, санаториуми, пансиони за стари хора, домове за инвалиди, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, хотели, почивни домове, административни сгради и т.н.). Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ЕSCО) осигуряват със собствени средства ЕSCО-услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка) при гарантирано ниво на енергийните спестявания, възвръщащи инвестицията заедно с известна печалба. Съгласието за извършване на тези услуги се обективира в договор между ЕSCО-фирмата и съответния клиент. Изпълнението на мерките води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. Разходите на инвестицията се изплаща на фирмата от постигнатите икономии, като постигнатата печалба се разпределя между договарящите страни.

- Използване на гъвкавите механизми по Протокола от Киото – “съвместно изпълнение” или “търговия с емисии”. Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава зелен сертификат.

- Използване на фондове за рисков капитал, като алтернатива на банковите заеми – за проекти с повишен риск, чието успешно реализиране води до големи печалби.

5.3. Съществуващи трудности и пречки

Основни пречки за реализиране на ВЕИ проекти в община Дряново:

- висока цена на инвестициите във ВЕИ;

- недостатъчни средства (както общински, така и у населението на общината);

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината;

- липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление;

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ;

- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ.

- липса на достатъчно познания за приложими ВЕИ технологии.

- липса на достатъчен брой специалисти в общинската администрация с компетенции в сферата на ВЕИ.

5.4. Опазване на околната среда

Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната среда е пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо конвенционалните горива влияят негативно върху компонентите на околната среда. Важен ефект от тяхното внедряване е и ограничаването на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, което спомага за изпълнението на задълженията на страната ни по протокола от Киото.

6. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПО ВЕИ

Общината е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ, с което ще се редуцират разходите за енергия и ще се подобрява екологичната среда. Техническите мероприятия, приложими в този сектор, са както изискващи сериозни финансови ресурси, така и не изискващи, или изискващи ограничено финансиране (организизационни мерки).

Избрани приоритетни целеви групи.

Приоритетите на програмата за енергийна ефективност са определени по метода на целевите групи. Целевите групи обединяват крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.

В община Дряново към момента е събрана информация за целеви групи по сектори:

- Образование и социални дейности;

- Улично осветление;

- Административни общински сгради;

- Личен сектор;

- Бизнес сектор.

6.1. Сектор "Образование и социални дейности"

Сградният фонд на общинските училища и детските градини в общината са в добро състояние с внедрени мерки по енергийна ефективност, финансирани по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Подходящо е поставянето на термосоларни инсталации за топла вода. Възможно е на част от покривите на сградите да се инсталират фотоволтаични инсталации.

6.2. Сектор „Улично осветление”

Уличното осветление е един от основните консуматори на електроенергия за общината. Възможностите за приложение на ВЕИ в този сектор е прилагане на LED осветителни тела с фотосоларни панели и акумулатори, с което ще се реализират съществени енергийни икономии. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране.

6.3. Сектор „Административни общински сгради”

Общинските административни сгради в община Дряново са в незадоволително състояние по отношение на енергийна ефективност. От административните сгради на територията на общината, сградата на общинската администрация е един от най-големите консуматори, както на електроенергия, така и на горива.

За подобряване на комфорта в сградите и с цел намаляване на разхода на енергии, най-вече на гориво през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както енергоспестяващи мероприятия, така и да се приложат мерки по ВЕИ – инсталиране на термосоларни инсталации за топла вода.

Покривите на част от административните сгради са подходящи за инсталиране на фотоволтаични инсталации.

6.4. Личен сектор

Личният сектор обхваща преди всичко жилища на населението в общината. Част от тях, предимно на територията на гр. Дряново, са концентрирани в жилищни блокове и жилищни кооперации.  Преобладаващата част от жилищния сграден фонд е амортизиран и се нуждае от прилагане на енергоспестяващи мерки предимно от направа на топлоизолация и подмяна на старата дограма с нова, което може да се комбинира с прилагане на ВЕИ технологии.

Най-използваният ВЕИ ресурс тук е консумация на биомаса, преди всичко дърва за горене.

Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в личния сектор:

Най-голям потенциал за внедряване на ВЕИ технологии в личния сектор има при използване на термосоларни колектори за топла вода и за замяна на съществуващите амортизирани, нискоефективни горивни инсталации (печки) със съвременни горивни системи, с което може да се реализира до 100% повишаване на енергийната ефективност.

Възможно е на южните скатове от покривите на жилищата да се поставят фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp.

6.5. Бизнес сектор

В община Дряново няма силно развита индустрия, но промишлени предприятия в общината притежават относително добра материално-техническа база и добре термоизолирани работни и офис помещения. Към бизнес сектора могат да се причислят и хотелските и ресторантски комплекси. Тук навсякъде са приложими термосоларни колектори за топла вода за битови и технологични нужди. Възможно е на покривите на сградите или като допълнително техническо съоръжение (паркинг) да се инсталират фотоволтаични инсталации.

От 2009 год. до момента ОбА-Дряново е издала 28 разрешения за строеж на малки обекти с внедрени ВЕИ технологии. До момента няма данни колко от тях за въведени в експлоатация, тъй като инициативите се финансират от юридически лица без участие на общината. Обектите с издадено разрешение за строеж са:

- Електрически централи с фотоволтаични модули  – 25 бр.

- Фотоволтаична елекроцентрала върху покрива на съществуваща сграда -1 бр.

- Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от преработката на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти – 1 бр.

- Водна електрическа централа – 1 бр.

7. SWOT  АНАЛИЗ

В SWOT анализа са посочени синтезирано основните фактори, влияещи върху процеса на насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници на територията на общината .

SWOT  анализ

| Силни страни | Слаби страни |
| --- | --- |
| Наличие на относително добър потенциал на ВЕИ в общината; Добре структуриран и балансиран енергиен сектор; Добри комуникации и инфраструктура; Политическа воля от местната власт за насърчаване използването на ВЕИ; | Липса на достатъчен капацитет в местната администрация в сферата на ВЕИ; Липса на достатъчна информация, мотивация и ресурси от страна на заинтересованите страни за използване на ВЕИ; Недостатъчни финансови ресурси за провеждане на местната политика в областта на ВЕИ. |
| Възможности | Заплахи |
| Европейскo и национално законодателство, което стимулира производството и потреблението на електроенергия от ВЕИ; Потенциал за създаване на нови работни места. Потенциал за съхранение на екологията и намаляване на въглеродните емисии | Липса на достатъчен собствен ресурс за реализиране на ефективна общинска политика за насърчаване използването на ВЕИ и реализиране на конкретни проекти; Непоследователна национална политика в областта на ВЕИ, влияеща върху инвестиционния интерес в сектора; Възможна бъдеща промяна на националната политика за насърчаване използването на ВЕИ. |

8. ОЦЕНКА НА РИСКА

Рисковете за реализиране на Програмата за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници могат да бъдат обособени в следните групи:

- Ресурси - свързани с устойчивост на доставките (наличието) на енергоносители, биомаса, водни ресурси и др.;

- Технически - включващи разработване и изпълнение на инвестиционни проекти;

- Инвестиционни - включващи цена, себестойност, финансиране;

- Експлоатационни - дали ще бъдат постигнати заложените резултати (напр. планираната себестойност на топлоенергията от ВЕИ, риск свързан с функционирането на обекта; напр. поради намаляване прираста на населението, училището е със затихващи функции);

- Околна среда и възприемане - въздействие към околната среда. Естетическо възприятие.

- Политически - свързани с промяна на националната политика по отношение на възобновяеми енергийни източници.

9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Изпълнението на ОПНИВЕИ е свързано с организирането и контрола на дейностите за насърчаване на използването на ВЕИ. Тези дейности трябва да се изпълняват и координират съвместно с дейностите по ЕЕ. Необходимо е да бъде създадено звено (или обособена дейност в отдел) за ЕЕ и ВЕИ, в което да влизат различни специалисти, работещи в тези сектори. Това звено ще организира създаването и поддържането на информационна база за енергопотреблението в общината и бази данни по ЕЕ и ВЕИ. Звеното ще прави анализи и оценки и ще координира изпълнението на предвидените мероприятия.

9. 1. Обучение и информиране

Съществена част от бъдещата дейност е свързана с прилагането на ЗЕЕ и ЗВЕИБГ и ще бъде посветена на мащабна обществена кампания за енергоспестяване, използване на ВЕИ и нова култура на потребление.

В изпълнение на Директива /91/ ЕС в новото българско законодателство залегнаха:

- Нови норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;

- Задължителни обследвания за енергийна ефективност на енергоемки обекти с годишно потребление над границите, определени с Наредба за обследване за енергийна ефективност;

- Задължително сертифициране на сгради държавна или общинска собственост в експлоатация, с обща полезна площ над 1000 м2;

- Определяне на енергийните характеристики на сградите в съответствие със ЗЕЕ и предвидена от Закона наредба;

- Законът за енергийната ефективност урежда и обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.

- Дейности, свързани с обучение и информиране:

  - Обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинската администрация;

  - Информационни кампании за населението;

  - Специализирани информационни дни по ЕЕ;

  - Регионални и Общински семинари;

- Сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в разработване и прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, ВЕИ и управление на енергийни процеси;

- Партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни услуги;

- Участие в специализирани национални и регионални семинари по ЕЕ и ВЕИ на МЕЕР, АЕЕ и други организации.

10. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници ще се осъществи за период от 2013 до 2014 година.

През тези години текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинската програма, както и за отчитането на резултатите от изпълнението на програмата.

11. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВ3АНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.

Наблюдението и оценката на общинската програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници  трябва да се осъществява на две равнища.

Първо равнище: Периодично (поне един пъти в годината) се прави доклад за изпълнение на програмата и плана за действия и се представя на Общинския Съвет (не по късно от края на м. март).

Второ равнище:  Осъществява се от Общинския съвет.

Общинският съвет, в рамките на своите правомощия, приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и задачи.

| ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИОРИТЕТ № 1: НАМАЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ В ОБЩИНСКИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ. |
| --- |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 БАЛАНСИРАНО УСВОЯВАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА И НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА СО2 В АТМОСФЕРАТА. |
| МЯРКА 1.1 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВЕИ В РАЙОНА НА ДРЯНОВО. КАТЕГОРИЯ НА МЯРКАТА ТЕХНИЧЕСКА |
| ПРОЕКТ | Изходни условия за проекта | Приложение на ВЕИ | Роля и функции на общината | Организации партньори | Времева рамка | Индикативен размер на необходимата инвестиция, / лева / | Очаквани резултати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Анализ и оценка на икономическата и екологичната ефективност на съвременни технологични схеми за подгряване на вода за битови нужди със слънчева енергия в общински сгради: училища, детски ясли, ЦДГ и социални домове | - | Замяна на енергия от конвенционални източници със слънчева при загряване на вода | Възложител | Научни институти, университети, фирми | 2014г. | 10 000 | - Идентифицирани общински сгради с доказана ефективност на използване на слънчевата енергия за производство на гореща вода. - Разработени идейни проекти на технологичните решения за отделните групи сгради. - Технико-икономическа и екологична оценка на проектите по групи сгради. |
| Възлагане изработката на дългосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ за новия програмен период 2014 – 2020 г. | - |  | Възложител | Областна админи-страция и фирми | 2014 г. | 2 000 | - Разработена дългосрочна програма с посочени конкретни възможности за намаляване на разходите за енергия с посочени технически мероприятия, приложими в този сектор. |
| МЯРКА 1.2 ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОБЩИНАТА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ С ДОКАЗАНА ПРИЛОЖИМОСТ В КОНКРЕТНИ СЕКТОРИ И ОБЕКТИ. КАТЕГОРИЯ НА МЯРКАТА ТЕХНИЧЕСКА |
| Проектиране на инсталации за подгряване на вода за битови нужди в общински сгради: училища, детски ясли, ЦДГ и социални домове | - | Замяна на традиционни горива със слънчева енергия за гореща вода | Възложител | Компании за слънчеви технологии и продукти | 2015 г. | 20 000 | - Изградени инсталации в 10 общински сгради, - Замяна на електроенергия със слънчева енергия - Намалени емисии СО2 |
| МЯРКА 1.3 ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ВЕИ. УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА ПРОЕКТИТЕ ПО ВЕИ. КАТЕГОРИЯ НА МЯРКАТА ФИНАНСОВА |
| Проучване възможностите за финансиране на проектите по ВЕИ. | - | Всички ВЕИ | Изпълнител и координатор | Община | Постоянна, в съответствие с конкретната програма | - | - Актуален анализ на възможностите за финансиране на проекти по ВЕИ. |
| Подготовка на проектна документация и кандидатстване за финансиране по оперативни и други програми. | - | Всички ВЕИ | Изпълнител и координатор | Община | Постоянна, в съответствие с конкретната програма | 10 000 | - Пакети документи за кандидатстване по оперативни и други програми. |
| ПРИОРИТЕТ 2 НАМАЛЯВАНЕ КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.1 НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В ЖИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. |
| МЯРКА 2.1 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ КАТЕГОРИЯ НА МЯРКАТА АДМИНИСТРАТИВНА |
| Провеждане на общинска информационна кампания за насърчаване използването на ВЕИ в жилищни сгради, особено термосоларни колектори, икономически и екологични ползи; | - | Всички ВЕИ | Координатор и участник | Община, Научни институции, водещи фирми и специалисти | 2013 - 2015 | 1000 | - Повишени знания на потребителите на енергия за рационално използване на енергията и значението на ВЕИ. |
| ПРИОРИТЕТ 3 ПОВИШАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ ОТ МЕСТНИЯ БИЗНЕС |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3.1 НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. |
| Провеждане на общинска информационна кампания за насърчаване използването на ВЕИ в предприятията на територията на общината. | - | Всички ВЕИ | Координатор и участник | Община, Научни институции, водещи фирми и специалисти | 2013 - 2015 | 1000 | - Повишени знания на потребителите на енергия за рационално използване на енергията и значението на ВЕИ. |
| МЯРКА 3.2 ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВЕИ ПРОЕКТИ. КАТЕГОРИЯ НА МЯРКАТА АДМИНИСТРАТИВНА |
| Популяризиране на източници за финансиране на ВЕИ проекти. | - | Всички ВЕИ , съчетано с кампанията за повишаване на ЕЕ | Организатор, съорганизатор и участник | Общината, медии, НПО. | 2013 – 2015 | 1000 | Повишени знания на потребителите на енергия за рационално използване на енергията и значението на ВЕИ. |
| ПРИОРИТЕТ № 4 ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, ВКЛ. ВЕИ. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4.1 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КАПАЦИТЕТ С КАДРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В СФЕРАТА НА ЕЕ И ВЕИ |
| МЯРКА 4.1 ОБУЧЕНИ ОБЩИНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕЕ И ВЕИ. КАТЕГОРИЯ НА МЯРКАТА АДМИНИСТРАТИВНА |
| Осъществяване на обучения на общински ръководители и специалисти в сферата на ЕЕ и ВЕИ за работа в общинската администрация. Основаване на обособено работно място по ЕЕ и ВЕИ с обучен специалист за работа в него. | - | Всички ВЕИ | Организатор и Участник | Община, Научни институции, МИЕТ, МРРБ, водещи фирми и специалисти | 2014 – 2015г. | - | Повишени знания за рационално използване на енергията и значението на ВЕИ. |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ЕС и в частност в България са налице редица фактори в подкрепа на ВЕИ. Независимо от тяхната висока значимост те не могат да се конкурират ефективно с традиционните енергийни източници без значителни субсидии. Основните предизвикателства, особено в период на променяща се глобална финансова среда са: неблагоприятна пазарна структура – високите капиталови и производствени разходи в сравнение с тези при традиционните енергийни източници, непредсказуема политика и регулации в тази област, и недостатъчното финансиране за достигане на индикативната цел. За развитието на сектора и за напред ще е необходима финансова и политическа подкрепа.

Изготвянето и изпълнението на Общинската програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013 – 2014 г. е важен инструмент за регионално прилагане на държавната енергийна и екологична политика.

Краткосрочната общинска програма за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2013 – 2014 г.  има отворен характер и в срока на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, инвестиционни намерения и финансови възможности.

Програмата е приета с Решение №265 от Протокол №33/25.03.2013г. на Общински съвет – Дряново.